Российская Федерация (Россия) Закрытое акционерное общество Институт «ПроектТехСтрой» _______________________________________________________________________________ 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская,18 тел. (342) 249-82-20 E-mail: uapsp@perm.raid.ru село Б.СОСНОВА БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ Генеральный план (КОРРЕКТИРОВКА) шифр 710 – 2007 Пояснительная записка Том 1 Материалы по обоснованию проекта генерального плана Генеральный директор Т.В.Литвинчук Главный архитектор проекта Т.А.Шилова Главный инженер проекта В.Н.Фролов г. Пермь 2008 Авторский коллектив Генеральный план села Б.Соснова выполнен коллективом специалистов в составе: Главный архитектор проекта Т.А.Шилова Главный инженер проекта В.Н.Фролов Архитектор Ю.В.Шишкина Инженер по газоснабжению И.Н.Селеткова Инженер по электроснабжению С.Н.Дегтярева Инженер по теплоснабжению Л.П.Баратаева Инженер по водоснабжению и водоотведению Г.А.Лопатина Инженер по экологии Н.В.Иванова

# Оглавление

Оглавление

Состав проектных материалов

1.Общая часть

1.1. Цели и задачи проекта

2. Экономико-географическое положение села Б.Соснова.

2.1. Природные условия территории села

2.2. Современное состояние села

3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Прогноз социально-экономического развития

3.1.1. Развитие производства

3.1.2. Развитие агропромышленного комплекса

3.1.3. Положение о территориальном планировании села…………………………

3.1.4. Цели  и задачи территориального планирования……………………………

3.1.5. Перечень мероприятий по территориальному планированию……………..

3.2. Основные направления демографической политики

3.2.1. Прогноз численности населения и объемов строительства

3.2.2. Демографическая политика,сфера занятости и жилищное строительство

3.3. Функционально-планировочная организация села

3.3.1. Территориальное развитие

3.3.2. Развитие системы рекреационных зон

3.3.3. Регламентация хозяйственной деятельности

3.4. Рекреационные зоны

3.4.1. Культурное наследие…………………………………………………………..

3.4.2. Зоны сельскохозяйственного использования………………………………..

3.4.3. Общественно-деловые и производственные зоны…………………………..

3.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры…………………………………………

3.5.Защита территории от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.5.1.Охрана окружающей среды…………………………………………………….

3.5.2.Оценка воздействия на окружающую среду………………………………….

3.5.3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации риска возникновения ГОиЧС

3.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

3.6.1. Теплоснабжение

3.6.2. Водоснабжение и водоотведение

3.6.3. Электроснабжение

3.6.4. Телефонизация

3.6.5.  Радиофикация………………………………………………………………….

3.6.6.  Телевидение……………………………………………………………………

3.6.7.  Газоснабжение

4. Технико-экономические показатели.

Графические материалы:                                             .

1. Основной чертеж. Генеральный план села Б.Соснова (ГП-1)……………………

2. План современного использования территории села Б.Соснова (ГП-2)…………

3. Схема примыкающих территорий села Б.Соснова (ГП-3)………………………..

4. План границ водоохранных зон  и прибрежных защитных полос водных объектов и план границ села (ГП-4)…………………………………………………………………………..

5. Схема объектов историко-культурного наследия села Б.Соснова (ГП-5)

6. Схема развития инженерной инфраструктуры села Б.Соснова………………….

Приложения.

- Справки о площадях по видам собственности администрации Большесосновского поселения № 672 от 23.11.2007г.; № 673 от 23.11.2007г.

- Решение № 49 от 27.02.06г. об установлении предельных размеров земельных участков.

- Решение № 123 от 14.12.06г. об утверждении учетной нормы жилого помещения.

- Справки администрации Большесосновского сельского поселения:

- о численности  проживающих, родившихся, умерших;

- об уровне смертности, естественном приросте;

- о численности населения по состоянию на 01.01.2006г.;

- о возрастном составе;

- о наличии жилого фонда;

- о состоянии сельскохозяйственного производства.

-     Задание на проектирование.

- Координаты характерных точек границ населенного пункта с.Б.Соснова. Система координат МСК-59.

- Письмо ГКУК КЦОП № 858 от 07.05.09. с согласованием генплана.

- Письмо Частинского лесничества № 220 от15.04.09. «Об отсутствии лесов в с.Б.Соснова».

-     Письмо в Министерство образования № 138;

-    Перечень разногласий к проекту генерального плана села Б.Соснова с согласованием заинтересованных служб.

Состав проектных материалов

| № |  | Наименование документа | Инв № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пояснительная записка |
| 1 | 710-2007 ПЗ | Село Б.Соснова Большесосновского района Пермского края Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Том 1 |  |
| 2 |  | Село Б.Соснова Большесосновского района Пермского края Положение о генеральном плане. Том 2 |  |
| 3 | 710-2007 ГП ИТМ ГО ЧС ДСП | Генеральный план села Б.Соснова. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций » |  |
| 2. Графические материалы |
| 1 | 710-2007 лист 1 | Генеральный план (корректировка) с.Б.Соснова. М 1:5 000 |  |
| 2 | 710-2007 лист 2 | План современного использования территории.. М 1:5 000 |  |
| 3 | 710-2007 лист 3 | Схема прилегающих территорий. М 1:100 000 |  |
| 4 | 710-2007 лист 4 | План границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и план границы села (М 1:5 000 |  |
| 5 | 710-2007 лист 5 | Схема объектов историко- культурного наследия. М 1:2 000 |  |
| 6 | 710-2007 лист 1 | Схема сетей водопровода ,канализации газоснабжения. НВК,ГС,ЭС,ССн М 1:5 000 |  |

Введение

Генеральный план (корректировка) с.Б.Соснова Большесосновского района Пермского края выполнен на основании:

- Муниципального контракта № 710-2007, задания на разработку генерального плана (корректировка), утвержденного Большесосновским муниципальным учреждением «Отдел капитального строительства»;

- Решения № 49 от 27.02.2006г. об установлении предельных размеров земельного участка, № 123 от 14.12.2006г. об утверждении учетной нормы предоставления площади жилого помещения, главы Большесосновского сельского поселения.

- Справок главы администрации Большесосновского сельского поселения № 610 от 29.10.2007г. о площадях земельных участков в черте населенного пункта с. Б.Соснова, о численности проживающих, родившихся, умерших, о численности населения на 01.01.2006. о прогнозе  до 2026г., о численности населения по возрастным группам, о наличии жилого фонда, о современном состоянии сельскохозяйственного производства.

- Технических условий служб района.

Генеральный план застройки  с. Б. Соснова выполнен в соответствии с требованиями:

- градостроительного кодекса;

- инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

-  СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских       поселений;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

Материалы СНиП и СП использованы в части не противоречащей градостроительному кодексу.

При проектировании так же использовались:

- СНиПы и СП по инженерным сетям и сооружениям;

-утвержденный проект генерального плана, выполненный институтом      «Уралагропромспецпроект», Ш 420/87;

При разработке генерального плана (корректировка) использованы топографические и инженерно-геологические материалы, выполненные институтом «ПроектТехСтрой» в августе-сентябре  2007 года.

Село Б. Соснова  расположено в юго-западной части Пермского края в 134 км от областного центра г.Перми, является районным центром. Транспортная связь осуществляется от г.Перми до с.Б.Соснова по автодороге Пермь-Москва.

Участок новой застройки расположен в границах жилой зоны с прилегающими земельными угодьями.

На застроенной части села расположены жилые, культурно-бытовые, административные здания и другие здания и сооружения.

Центральная часть жилой зоны села представляет собой застройку усадебного типа с прямоугольной планировкой кварталов. Жилые дома имеют надворные постройки, постройка сложной конфигурации. Культурно-бытовые и административные здания в основном 1-2-х этажные. Проезды улиц частично благоустроены. Юго-восточная часть частично застраивается, но в основном свободна от застройки.

Предусматривается жилую зону развивать в границах существующей застройки за счет уплотнения и использования некоторых небольших свободных участков в северном направлении, а также в восточном. Развитие села в юго-восточном направлении входит в

проектную черту села как резервная территория, для расширения строительства.

Строительство жилья в селе ведется одноэтажными  одно-двухквартирными жилыми

домами с усадебными участками и многоквартирными 3-х этажными зданиями.

При разработке генплана (корректировка) использован топоплан в масштабе 1:2000 и инженерно-геологические изыскания, выполненные институтом «ПроектТехСтрой» в августе-сентябре 2007 года. Система координат- условная.

Система высот- Балтийская. Проекты привязок отдельных зданий и сооружений, выполненные ранее проектными организациями.

Инженерно-топографическими работами выполнена съемка с обновлением планов, выполнено обследование и нивелирование выходов подземных  и наземных коммуникаций, определено их назначение, глубина заложения и материал труб, количество проводов и высота их подвески.

Положение коммуникаций согласовано с эксплуатирующими службами района.

Природные условия района характеризуются сравнительно спокойным рельефом местности, умеренным климатом, сравнительно достаточной обводненностью территории.

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым- июль.

Абсолютный  минимум температуры зимой- 50ºС, максимальная температура летом +38ºС.

Преобладающее направление ветра- южное и юго-западное.

По данным показателям территория райцентра относится к V климатическому району. Это один из самых благоприятных аграрных районов Пермского края, характеризуемый как теплый, незначительно засушливый

В геоморфологическом отношении с.Б.Соснова расположено на склонах долин рек Соснова и Мельничная и их надпойменных террас.

Отрицательных физико-геологических явлений на участке не обнаружено.

В геологическом строении района принимают участие четвертичные аллювиальные  и делювиально-элювиальные отложения, представленные суглинками, глинами, супесями щебенистым и гравийными грунтами, которые подстилаются верхнепермскими песчаниками и аргиллитами.

Грунтовые воды  вскрыты в основном к поймам рек и надпойменным террасам, на глубине 3,0-3,5м, установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине 2,5-3,2м. Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону нормальной проницаемости.

По рельефу вся территория вполне благоприятна для строительства. Неблагоприятные участки расположены в основном на склонах долин с уклоном свыше 12%.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин – 1,9м; для песков-2,15м; для крупнообломочных грунтов- 2,6м от поверхности земли.

По территории с.Б.Соснова протекает река Соснова и река Мельничная.

По данным инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС), проведенной в 2003 году в Большесосновском районе в рамках областной целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007 годы», выявлено 2 ГТС прудов в Большесосновском районе:

- на р.Соснова (расстояние от устья -28 км);

-на р. Мельничная (расстояние от устья -2,5км).

Вышеуказанные ГТС находятся за пределами территории с.Б.Соснова.

# 1.1 Цели и задачи проекта

Основная цель - устойчивое развитие села.

Для чего необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики;

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- Улучшение экологической ситуации;

- Достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития села;

- Экономное использование всех видов ресурсов и рациональное землепользование;

- Современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

- Создание «гуманной» среды жизнедеятельности, сохранение природного и культурного наследия.

Реализация этих целей и задач должна осуществляться через разработку конкретных программ развития села с выделением этапов и очередности их выполнения, через разработку последующих более детальных стадий проектов развития территории села, инженерных и транспортных инфраструктур и т.п.

# 2. Экономико-географическое положение села Б.Соснова

## 2.1. Природные условия территории села

Холодная продолжительная зима и короткое сравнительно теплое, лето. То есть климат – континентальный.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на склонах долин рек Соснова и Мельничная.

Северо-западная границы села ограничена автодорогой Казань-Пермь. р.Соснова которая течет с севера- на юг разделяет село на два участка. По затопляемости часть площадки с отметками рельефа ниже 130,00м относится к неблагоприятной для застройки территории. Кроме того, на площадке имеется значительная территория  с высоким стоянием грунтовых вод в период снеготаяния, обильных дождей (0,6-2,0 м), что требует производства специальных работ по понижению уровня грунтовых вод, устройства гидроизоляции.

Метеорологические характеристики представлены по метеостанции с.Ножовка по результатам многолетних наблюдений. Среднегодовая температура в год составляет+2,1 °С.          Среднегодовой ход температуры воздуха представлен на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Среднегодовой ход температуры по МС Ножовка

Как видно из приведенной диаграммы, в среднем в течение года пять месяцев (с середины мая по октябрь) средняя температура воздуха превышает 8 ºС. Следовательно отопительный сезон в с.Б.Соснова составляет примерно 7 месяцев.

Ветровой режим рассматриваемой территории формируется под влиянием циклонов и антициклонов, образующихся над Северной Атлантикой и континентом Евразия. Среднегодовая повторяемость ветра (%) по направлениям сторон света приведена на

диаграмме 2.

Диаграмма 2. Повторяемость направлений ветра по МС Ножовка

В течение года наибольший процент повторяемости имеет ветер юго-западного направления.

Средние многолетние данные по распределению различных градаций скоростей ветра (по данным МС Ножовка): 0 – 1 м/с – 25 %, 2-3 м/с – 33 %, 4 – 5 м/с – 25 %, 6-7 м/с – 12 %, 8-9 м/с – 4%, 10-11 м/с – 1%. Безветрие и очень слабые ветра наблюдаются продолжительное время.

Сумма осадков по МС Ножовка – 587 мм. В годовом цикле летне-осенние осадки значительно преобладают над зимними: пик выпадения осадков приходится на июль.

Диаграмма 3. Динамика выпадения осадков по МС Ножовка

Растительность

Село, как и весь район входит в зону  южно-таежных пихтово-еловых лесов.

Леса преимущественно колковые, по составу елово-пихтовые с примесью липы, в подлеске – рябина, черемуха, ива козья, в кустарниковом ярусе – шиповник, жимолость. Лесной травостой достаточно богат, включая в себя сныть, звездчатку, копытень, вейник и другие травы.

В районе широко распространены суходольные луга, имеющие следующий видовой состав растительности: щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, манжетка, ястребинка и другие растения. Производительность лугов низкая, качество сена плохое, высока их закустаренность.

Рельеф

Село, как и весь район, расположено на территории в пределах Верхне-Камской и Оханской возвышенностей Восточно-Европейской равнины, представляет собой в целом равнинную местность, но значительно изрезанную долинами рек, речек, оврагами.

Рельеф села характерен пересеченной местностью.

Перепад рельефа в существующих границах села превышает 70м. с общим понижением на    юго-запад и запад в сторону реки Соснова.

Полезные ископаемые

Пермской геологической экспедицией в 1953 году была проведена разведка масторождения кирпичных глин «Птицеферма». В 1992 году произведена переоценка запасов. Площадь месторождения составляет 0,6 км2 , мощность 2,5 -10м. Месторождение не обводнено и имеет благоприятные условия для разработки открытым способом. Балансовые запасы месторождения составляют – 795 тыс. м3, прирост запасов возможен в северном  и северо-западном направлениях. Технологические свойства удовлетворяют требованиям ГОСТа-530-80 «Кирпич и камни керамические».

Месторождение кирпичных глин расположено в 2 км западнее с. Черновское, в 0,5 км. юго-западнее д. Зачерная, на землях совхоза «Дзержинский». В 0,5 км. от месторождения проходит асфальтовая дорога, связывающая с. Черновское с районным центром с. Большая Соснова и г. Пермь.

В районе также находится месторождение волконскоита (Лапшинское), расположенное в 17 км к югу от с. Черновское, на правом склоне долины ручья Полуденки. Разведано в 1929г., в 1961г. проведена доразведка. Волконскоитовые тела залегают в песчинках в виде гнезд. Волконскоит имеет  в основном травяно-зеленый цвет. Вскрыша представлена  глинами и песчаниками мощностью от 0,2 до 3,7 м. Сырье имеет следующую качественную характеристику: удельный вес 2,1-2,7 г/см3, средняя продуктивность 1,7 кг/м3 и пригодно для производства зеленой художественной краски. Балансовые запасы месторождения составляют 28,9 т.

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для разработки открытым    способом.

В районе имеется Малорощенский учаток недр по добыче ПГС, которое находится

на рекультивации с 2006 года.

Месторождения полезных ископаемых

| №п/п П | Месторождение | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Птицеферма | Глины кирпичные | Нераспределенный фонд | Государственный резерв Запасы учитываются ТБЗ |
| 2 | Малорощенский участок | ПГС | Нераспределенный фонд | Запасы не учитываются ТБЗ |
| 3 | Зачерновское | Торф |  | Перспективные для разведки |
| 4 | Заболотово | Торф |  | Резервные |

Гидрография

Основной водной артерией села является р. Соснова, протекающая с северо-запада, на юго-восток. Протяженность р. Соснова составляет 55  км. В Юго-.восточной части села протекает р.Мельничная, являющаяся притоком р. Соснова. Протяженность р. Мельничная  4,5 км.

В границах села Б.Соснова гидротехнических сооружений нет.

Гидрогеологическая характеристика района функционально связана с его геологией. В районе толщу земли составляют отложения казанского и татарского ярусов верхней Перми, прикрытые сверху чехлом четвертичных отложений различной мощности.

При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать образование подземных вод типа «верховодка» на глубине до 3 м, что подтверждается наличием в разрезе суглинка мягкопластичной консистенции.

Водоносный комплекс белебеевской свиты (песчаники, известняки, мергели, конгломераты, алевролиты). Глубина залегания подземных вод 30-60 м, суточный дебит скважин составляет 700 м3/сут..

Воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с Мg 0,6 г/л.

Почвы в селе пойменные и дерново-среднеподзолистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые, покровные глины и суглинки.

Село Б.Соснова относится к территории с залеганием постоянных водоносных горизонтов на глубинах свыше 10м или безводные. В покрове рыхлых отложений местами – верховодка.

Экологическая обстановка

Состояние экологической обстановки в с.Б.Соснова и его прилегающих территорий является благополучным и обусловлено отсутствием промышленных предприятий.

Чистоте атмосферного воздуха, сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ от котельных благоприятствует проведение газификации села.

Качество питьевой воды из подземных источников, потребляемой населением, отвечает санитарно-химическим и микробиологическим нормам.

К перспективе до 2018 года уровень антропогенной нагрузки в селе не увеличится при условии, исключающем строительство на его территории каких либо промышленных предприятий.

Одним из элементов сохранения благополучной экологической обстановки является соблюдение природоохранных требований к водоохранным зонам и прибрежным полосам рек Соснова и Мельничная.

## 2.2. Современное состояние села

Село Б.Соснова сформировалось вдоль реки Соснова и основной транспортной магистрали автодороги Казань-Пермь…. Село вытянулось на 3,8 км с севера на юг и на 3,5 км с запада на восток.

В настоящий период село не имеет законодательно утвержденного  административно-территориального описания границ. Существующие границы села сформированы на основании постановления Администрации Большесосновского сельсовета №5от 25 февраля 1997г. и зафиксированы 26 марта 2009 г (Зам.главы администрации). в плане границ населённого пункта с.Большая Соснова с координатами характерных точек

Производственная зона в основном компактно сформировалась в восточной части села.

Селитебная территория в основном имеет сложившуюся линейную застройку, вдоль главной ул. Ленина (она же часть дороги районного значения  г. Пермь – с.Оханск)..

Более 90% жилой застройки состоит из одноэтажных усадебных домов (дерево, кирпич, дерево-камень) с приусадебными земельными участками (10-20 соток).

Центр села сформировался на пересечении ул. Ленина и ул. Комсомольская. Зона общественного центра села состоит из 1-о и 2-х этажных каменных домов – здания администрации, библиотеки, дома культуры, детского сада, учреждения социального обеспечения населения, магазинов, столовой, АТС.

Общественные здания в большей части приспособлены к фактическому технологическому назначению. Многие из них деревянные с высоким % износа, по сути ветхие. Жилищный фонд в основном из деревянных домов, в большей части исчерпал свой нормативный ресурс и находится в ветхом состоянии. Средний % износа – 50, но конкретный разброс износа находится в пределах от 30% до 100%.

Инженерная инфраструктура села развита недостаточно. Большая часть села обеспечена центролизированной системой водоснабжения. Канализации у частных жилых домов осуществляется через выгреба у общественных зданий – локальные накопители. Очистных сооружений в селе находятся в стадии планирования строительства.Отопление локальное, участных  жилых домов печное, в основном, на дровах. Локальные котельные в школе, больнице, доме культуры, детском саду, в производственных зонах – на угле.

Все село электрифицировано, имеется связь, телевидение.

Большая часть. улиц и дорог в неудовлетворительном состоянии, грунтовые. Имеет асфальтовое покрытие проезжая часть главной улицы Ленина, остальные  улицы в основном имеют гравийное покрытие.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

## 3.1. Прогноз социально-экономического развития

### 3.1.1. Развитие производства

Село Б.Соснова с прилегающими угодьями исторически можно считать аграрно-ориентированным. Однако, учитывая научно – технический прогресс и условия рыночной экономики, необходимо расширить сферу возможной производственно – хозяйственной деятельности населения.

Сложившаяся разрозненная структура производственных объектов не позволяет в полной мере наладить производственный комплекс.

Проектом рекомендовано сформировать единую производственную зону в западной части села. Это позволит повысить компактность расположения объектов производства  рационально решить его инженерное обеспечение, минимизировать экологическое негативное влияние.

Легкая и другая материальная промышленность

В целях повышения занятости населения,  расширения сектора хозяйственной деятельности, с целью обеспечения устойчивого экономического развития села и повышения благосостояния жителей необходимо проработать на перспективу размещение в селе цехов (филиалов) предприятий легкой промышленности (швейных, ремесленных, сборочных, поделочных и т. д.), а так же малых предприятий по переработке сельхозпродукции и «даров природы».

### 3.1.2. Развитие агропромышленного комплекса

Основной хозяйственной деятельностью в с. Б.Соснова является сельскохозяйственное производство – зерноводство и скотоводство.

«Схемой территориального планирования Пермского края» (НП ИПП «Энко», г. Санкт Петербург, 2006г.), в крае выделено 5 сельскохозяйственных зон. Наиболее благоприятная из них – 5-я, которая расположена на юге и юго-востоке края. Село Б.Соснова со своими землями, как и весь Большесосновский район, входит в 4-ю зону-юг и юго-запад, благоприятную для животноводства, зерноводства, и произрастания технических культур.

Двигателями прогресса в сельхозсекторе должны быть следующие действия:

- Децентрализация и разукрупнение перерабатывающих мощностей, размещение их между сырьевым и потребительским рынком;

- Создание механизма экономического взаимодействия сельского хозяйства и сферы переработки;

- Стимулирование развития малого бизнеса в перерабатывающей сфере при соответствующем развитии производственной инфраструктуры;

- Оснащение современными технологиями и оборудованием.

Одним из решающих факторов развития этой отрасли является транспортный фактор.        Дороги и автомобили.

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса необходимы мероприятия по повышению плодородия земли. Поскольку агропромышленный комплекс является базовым в жизнедеятельности населения с.Б.Соснова, руководству села совместно с администрацией района необходимо срочно разработать программу развития этого сектора с определением конкретных мероприятий, источников их финансирования и конкретных этапов реализации – первой очереди, расчетного срока и прогноза на перспективу.

В ней, в частности, предусмотреть следующие меры:

- Повышение плодородия обрабатываемых земель;

- Передачу объектов социальной инфраструктуры органам самоуправления;

- Улучшение дорожно-транспортной сети, инженерных сетей,  системы обслуживания населения;

- Выращивание экологически чистой продукции сельского хозяйства – зерно, овощи, молоко, мясо.

- Первоочередное инвестирование животноводства как главной отрасли, направленной на удовлетворение потребностей населения в мясо – молочной продукции.

3.1.2.Положения о территориальном планировании села Большая Соснова

Разработка «Положений о  территориальном планировании с. Большая Соснова     Большесосновского муниципального района» проводилась в соответствии с договором на выполнение проетных работ между администрацией муниципального района и ЗАО Институт «ПроектТехСтрой».

«Положения о территориальном планировании с. Большая Соснова Большесосновского муниципального района», в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются утверждаемой частью проекта.

Согласно части 5 ст. 23, «Положения о территориальном планировании» включают в себя:

1.Цели и задачи территориального планирования;

2.Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Состав графических материалов (карты-схемы) определен частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящее «Положение о территориальном планировании с. Большая Соснова Большесосновского муниципального района», подготовлено в соответствии со ст. 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение
вопросов местного значения с. Большая Соснова, установленных
Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генплана территориального планирования села:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды,существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного
развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием
территории района на основе баланса интересов федеральных, региональных и
местных органов власти;

Генпланом территориального планирования села устанавливаются:

- граница поселения;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития защитной и рекреационной инфраструктуры.

Генплан территориального планирования села разработан на расчетный
срок 2025 года.

Этапы реализации, их сроки определяются органами местного самоуправления, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе,
финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации
соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части,
затрагивающей территорию села, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования, в соответствии с градостроительным законодательством и
утверждаемого главой местной администрации села в течение трех месяцев со
дня утверждения генерального плана.

План реализации схемы территориального планирования района является
основанием для разработки и принятия муниципальных целевых
градостроительных и иных программ развития села.

3.1.4. Цели и задачи территориального планирования

1.1	Цели территориального планирования

Территориальное     планирование     направлено     на     определение функционального назначения территорий с. Большая Соснова, исходя из  совокупности    социальных,    экономических,    экологических    и    иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития села;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов.

1.2.	Задачи территориального планирования

Задачи пространственного развития

Основной задачей пространственного развития территории села является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов, в том числе:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

Социальная инфраструктура

Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, среднего, средне - специального, дополнительного и дошкольного образования населения за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов образования.

Здравоохранение

В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактические учреждения, в т.ч. больница на 50 коек. Основные задачи: организация предоставления медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях за счет строительства объектов здравоохранения. Проектом предусмотрено расширение существующей больницы со стационаром на 75 коек и строительство станции скорой помощи.

Культура и искусство

Обеспечение населения услугами культурного воспитания, организации досуга путем реконструкции действующих и строительства новых объектов.

Физическая культура и спорт

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории села непосредственно строительством объектов физической культуры и спорта.

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по следующим - направлениям:

-создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

-развитие внешних транспортных связей;

-повышение качества внутренних транспортных связей за счет
совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

- проведение целенаправленной энергосберегающей политики на объектах инженерной инфраструктуры и на системах инженерных коммуникаций.

-  создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

-развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Задачи  по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей населенного пункта, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха; поверхностных и подземных вод;

- земель, недр, почв;

- лесов, растительности и животного мира.

Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи   по   нормативному   правовому   обеспечению   реализации  генерального плана

Утверждение    плана     реализации.

Введение системы мониторинга.

Создание и ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности села.

3.1.5. Перечень мероприятий по территориальному планировавнию

Мероприятия    по    совершенствованию    планировочной    структуры территории села.

Пространственная   структура   района   формируется   как   планировочная система,  основой которой являются функционально-планировочный, природно-экологический и историко-культурный каркасы.

Развитие функционально-планировочного каркаса

Функционально-планировочный каркас села  содержит транспортные коридоры и примыкающие к ним локальные планировочные образования.

Транспортные коридоры формируются по основным транспортным направлениям, которые образуют автомобильные дороги:

- Районные автодороги, образующие транспортное сообщение Пермь – Большая Соснова -Ижевск - Киров - Москва.

- Местного значения Б.Соснова-Лисья, Кленовка, Левино, Н.Лып, Юрково, Черновское…

Формирование природно-экологического каркаса

Для устойчивого развития села большое значение имеет создание эффективного природно-экологического каркаса, который представляет из себя взаимосвязанную сеть особо охраняемых природных территорий и зон природоохранного назначения с особым режимом использования.

Мероприятия по экономическому развитию территории

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов. Запланировано развитие лесного хозяйства, сельскохозяйственных производств, обрабатывающих производств, создание новых отраслевых направлений по производству строительных материалов, организация инфраструктуры туризма и сопутствующих отраслей.

Мероприятия   по   развитию   и   размещению   объектов   капитального строительства

Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

Образование

К размещению на территории села запланировано строительство детского сада на 95 мест, музыкальная школа (школа искусств),молочная кухня  существующие общеобразовательные учреждения удовлетворяют потребности населения на расчетный срок.

Культура и искусство

Запланировано    размещение клуба на 450 мест,   культурно-развлекательных и досуговых центров.

Физическая     культура,      спорт,      объекты      туристической инфраструктуры

Запланировано   размещение   физкультурно   -   оздоровительных   и туристических

сооружений универсально-спортивного комплекса, открытые плоскостные сооружения, гостиница.

Здравоохранение

Запланировано размещение больницы со стационаром и станцией скорой помощи.

Развитие  и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В целях   развития  транспортного  обеспечения  территории   района , проектом

предложены следующие мероприятия в транспортную схему:

Строительство и реконструкция следующих автомобильных дорог

| Наименование автодороги | Существующее покрытие | Вид строительства |
| --- | --- | --- |
| Реконструируемые автодороги в первую очередь |
| С.Б.Соснова- граница с Оханским районом | гравий | Реконструкция (асфальт) |
| Реконструируемые автодороги в перспективе |
| НПС-до ключика преподобного Серафима Соровского | гравий | Реконструкция (щебень,асфальт) |
| Желнино-Лыково | грунт | Реконструкция (щебень,асфальт) |
| С.Б.Соснова-Частые (до д.Лягушино) | грунт | Строительство(щебень,асфальт) |
| Автодороги, проектируемые для строительства в перспективе |
| С.Б.Соснова- Петропавловское |  | Строительство(щебень,асфальт) |

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры    Газоснабжение:

Для реализации плана развития системы газоснабжения с.Большая Соснова требуется строительство:

- внутрипоселковых сетей  Ø50 - 100 мм, протяженностью 11,2 км;

- 3-х газорегуляторных пунктов (ГРП).

Электроснабжение:

Для реализации плана развития системы электроснабжения требуется строительство ВЛ-10кВ-4,2 км; трех КТП и одного ТП; ВЛ-380/220-9км; кабельной линии 0,4кВ-2 км.

Водоснабжение и канализация:

- Строительство сетей водоснабжения Ø 100-150мм, длиной 20км; артезианской скважины, водонапорных башен -2 штуки;

- Строительство канализационных сетей Ø 150мм, длиной 2,5км; очистных сооружений, канализационных и поверхностного стока.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:

Для  улучшения    качества    атмосферного    воздуха на    территории с.Большая Соснова, необходимо проведение следующих мероприятий:

- Проведение полной     инвентаризации     стационарных     и     передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание в районе единого информационного банка данных источников;

- Экономическое стимулирование внедрения новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- Совершенствование газоочистных   и   пылеулавливающих   установок   при проведении реконструкций предприятий;

- Организация системы контроля за выбросами автотранспорта,

- Разработка  проектов  ПДВ  и  СЗЗ  на  всех  предприятиях.   Минимизация сроков поэтапного достижения ПДК;

- Использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа. Использование другого вида топлива только при наличии сертификатов,    подтверждающих    соответствие    топлива    требованиям охраны атмосферного воздуха;

- Производственный   контроль   за   соблюдением   нормативов   предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и

реконструкции (техническом      перевооружении)  существующих производств

в   соответствии   с  СанПиН   2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны  и                       санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Обеспечение  контроля  со  стороны  соответствующих  административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

Мероприятия по охране водных объектов:

Для охраны водной среды с.Б.Соснова необходимо проведение следующих мероприятий:

- Разработка проектов   по   организации   водоохраных  зон   и   прибрежных защитных полос для водных объектов;

- Очистка территории  водоохранных зон  от  несанкционированных  свалок бытового и  строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- Выявление  предприятий,    осуществляющих    самовольное    пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии  с природоохранным законодательством;

- Разработка проектов  по  установлению   границ  поясов  зон   санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

- Строительство новых     и     модернизация     существующих     очистных канализационных   сооружений;

- Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- Оборудование промышленных площадок,   складов      ГСМ,   территорий автозаправочных   станций,   расположенных   на   водосборных   площадях, системами сбора и очистки сточных вод: нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора;

- Оборудование полигонов   ТБО      кольцевыми   каналами   для   перехвата сточных талых вод.

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Увеличение производительности    систем     оборотного     и     повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях.

- Организация  регулярного гидромониторинга рек.

- На всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации).

- Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов.

- По эксплутационным скважинам, рекомендуется    проведение   обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины.

- Установка водоизмерительной   аппаратуры   на   каждой   скважине,   для  контроля над количеством отбираемой воды.

- Проведение ежегодного   профилактического   ремонта   скважин   силами водопользователей.

- Выявление бездействующих   скважин    и    проведение   ликвидационного тампонажа на них.

- Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

- Организация  вокруг каждой скважины зоны строгого режима I пояса.

- Обязательная  герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин.

- Вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Мероприятии по охране и восстановлению почв.

Для восстановления,    а   также   для    предотвращения    загрязнения    и разрушения почвенного   покрова   на   территории   села  предполагается   ряд мероприятий:

- Организация агротехнической    службы   для    постоянного    контроля    за качественным     изменением      почвенного      покрова      и      обеспечения соответствующих мер по его охране;

- Предотвращение загрязнения      земель      неочищенными      сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

- Проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

- В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан. Также для сокращения содержания   пыли   необходимо   увеличение   количества   и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

Основными мероприятиями по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов являются:

- Разработка  проекта  установления границ поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Организация,    ограждение  и  озеленение  поясов зон  санитарной  охраны источников питьевого водоснабжения.

- Проведение контроля за соблюдением режима хозяйственной деятельности на территории поясов зон санитарной охраны.

- Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

Мероприятия по озеленению территории.

- Проведение геоботанического   мониторинга   на   территории   села,   восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений.

- Целенаправленное  формирование   крупных  насаждений   из  деревьев  и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

- Организация защитных зеленых полос вдоль транспортных магистралей села.

Мероприятия по санитарной очистке территории.

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

- Разработка муниципального правового акта об обращении с отходами.

- Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

- Оптимальная  эксплуатация    полигонов    ТБО    с   учетом    последующей рекультивации территорий;

- Организация региональной   кооперации   производств   по   использованию вторичных  ресурсов на основе селективного сбора отходов.

- Ликвидация  несанкционированных свалок,  с последующим  проведением рекультивации территории. Расчистка захламленных участков территории.

- Проведение    рекультивации      и     санации      мест     размещения     ТБО несоответствующих     природоохранным    требованиям;

- Устройство на  полигонах ТБО участков для  утилизации  промышленных отходов 3-4 класса опасности;

- Организация уборки  территорий  населенных  пунктов  от мусора,  снега.

- Организация уборки территорий населенных пунктов вдоль транспортных магистралей района.

Мероприятия по расширению особо охраняемых природных территорий.

Расширение системы ООПТ на территории  с.Б.Соснова в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регламентированы Федеральным законом № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

Существующие в настоящее     время     объекты     культурного     наследия регионального   значения    отражены    на    схеме    «Объекты историко- культурного наследия».

Под охраной государства в селе Б.Соснова состоит в  настоящее время 7 объектов     культурного   наследия   (памятники   истории   и культуры).

Схемой предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Установление зон охраны объектов культурного наследия.

- Установление   зон    регулирования    застройки    и    зон    охраняемого природного ландшафта.

- При разработке проектов планировок и застройки сельских поселений не должны

предусматриваться    снос,    перемещение    или    другие изменения состояния   объектов          историко-культурного   наследия.   В исключительных случаях    предложения    по    изменению    состояния  объектов историко-культурного   наследия   следует   представлять   в соответствии с действующим законодательством.

- Проводить охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки

следует       методами       комплексной       реконструкции, предусматривая      и   проводя   одновременно   работы   по   реставрации объектов историко- культурного   наследия, по      реконструкции,   модернизации   и капитальному строительству существующих зданий, выборочному      новому строительству, не нарушающему характер среды,  развитию систем инженерного оборудования и благоустройству.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- Обеспечение санитарно-защитных зон  и  противопожарных  разрывов  от компрессорных, нефтеперекачивающих     станций,     складов     ГСМ     и нефтехранилищ.

- Обваловка  территории складов ГСМ, оборудование нефтеловушками, отстойниками для  предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами.

- Применение изоляционных       покрытий       исключающих       попадание нефтепродуктов в почву.

- Строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

- Обеспечение санитарных    разрывов    и    охранных   зон    от   нефте-   и газопроводов, газораспределительных, компрессорных	и нефтеперекачивающих    станций,	строгое      соблюдение      режима  использования их территории.

- Организация дистанционного   контроля   за   состоянием   трубопроводов углеводородного сырья.

- Формирование аварийных        подразделений        на        предприятиях трубопроводного транспорта, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории села Б.Соснова возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как затопление паводковыми водами населенного пункта.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий затопления паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

Меры противопожарной охраны:

- Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

В селе Б.Соснова размещено пожарное депо с радиусом действия не более 3 км до окраины села.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана (корректировки) с.Б.Соснова.

- Утверждение плана реализации генерального плана села.

- Введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- Создание и введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности села.

## 3.2. Основные направления демографической политики

### 3.2.1. Прогноз численности населения и объемов строительства

Изменение численности населения поселения определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической и экономической ситуации в с.Б.Соснова.

В прогнозировании численности населения проектом рассматривается сценарий значительного роста активности индивидуального жилищного строительства на территории с. Б.Соснова. Соответственно, при определении прогноза численности населения во внимание принимается, главным образом, естественный приток населения, который будет сопутствовать значительному росту строительства объектов жилья. Ниже приводится прогноз динамики численности населения с. Б. Соснова по рассматриваемому сценарию и источники формирования населения.

##### Прогноз динамики численности населения и источники ее формирования

Численность населения по годам

| №п/п | Показатель | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1979 | 1989 | 2002 | 2006 |
| 1. | Численность населения | 3645 | 4043 | 4513 | 4570 |

Основные показатели демографической ситуации

| №п/п | Показатель | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1979 | 1989 | 2002 | 2006 |
| 1. 2. | Родившихся Умерших | 73 50 | 72 34 | 57 57 | 58 58 |
|  | Естественная прибыль (убыль) | +23 | +38 | 0 | 0 |

Структура миграционных потоков

| №п/п | Показатель | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1979 | 1989 | 2002 | 2006 |
| 1. | Число прибывших (чел) | [4043-(3645+38)]=360 | 470 | 57 |

Предприятия села представлены предприятиями местной промышленности, бытового обслуживания населения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Согласно  данным по предприятиям предусматривается расширение производственных баз некоторых предприятий в основном на существующих территориях.

-СХПК «Русь» - переработка молока, производство и реализация молочной продукции. Мощность предприятий- 2280 т/год с перспективой увеличения мощности до 6000 т/год.

Производство мясной продукции: мощность предприятия -200 т/год, с перспективой до 600 т/год.

-Лесничество  - основное направление деятельности- лесоводство за пределами поселения.

-ООО «Агрохимик» –прием, хранение, реализация минеральных удобрений, контроль за использованием агрохимических препаратов.

ДРСУ-4 Большесосновский участок – вид деятельности – строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, мостов, подъездных площадок, транспортировка грузов, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

-ТУЭСМ ОАО «Уралсвязьинформ» – комплексное техническое обслуживание электросвязи.

-МУП «ТеплоВодоканал» – обслуживание, ремонт, монтаж энергосберегающего оборудования в коммунальной системе.

-Редакция газеты «Светлый путь» – выпуск газеты, печатание бланков.

-Районное потребительское общество – основной вид деятельности –торгово-закупочная, общественное питание, хлебопечение.

В с.Б.Соснова имеются: общеобразовательная школа; д/сады,  дом культуры профтехучилище, районная больница и другие объекты социального назначения.

Данные  градообразующих кадров в промышленности и предприятиях и учреждениях приняты согласно справкам, выданным заказчиком. В с.Б. Соснова размещаются административно-хозяйственные, производственные предприятия поселкового и внепоселкового  значения, персонал которых  относится к градообразующей группе населения и составляет 1436 человек.

Кроме того, согласно справки  № 363 от 16.11.2007г. имеются предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания в количестве -48 предприятий, со средней численностью работающих – 3 чел. (48х3=144 чел.) и предприятий деревообработки (пилорама….)-17 предприятий х 3 чел.=51 чел.

Общее количество градообразующих кадров составит: 1436+144+51=1631чел.-на 01.01.2007 года и 1646чел. на расчетный срок.

Принимаем в расчете численность градообразующих кадров с учетом неучтенного резерва -10%..

На I очередь строительства – 1631х1,1=1794 чел;

На расчетный срок -1646х1,1=1811 чел.

Численность населения по с. Б. Соснова на I очередь строительства и расчетный срок определена по методу трудового баланса, согласно структуре градообразующей базы по формулам:

Ап х 100

Нп =  ------------------------------

Тп-ап-Вп-Пп+Мп-Бп

Ар х 100

Нр = -------------------------------, где

Тр-ар-Вр-Пр+Мр-Бр

Нп и Нр – численность населения на I очередь и расчетный срок.

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на I очередь 1794 чел.  и расчетный          срок – 1811 чел.

Тп и Тр – удельные веса населения в трудоспособном возрасте – 61,67%.

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте – 3%.

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства – 5%.

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте – 1,5%.

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров – 8%.

Бп и Бр – удельные веса обслуживающих групп населения – 20%.

Таким образом, население с. Б. Соснова составит:

1794 чел. х 100                      1794 х 100

Нп = ------------------------------------- = ------------------- = 4466 чел.

61,67-3-5-1,5+8-20                      40,17

1811 чел. х 100             1811 х 100

Нр = -------------------------- = ------------------ = 4508 чел.

61,67-3-5-1,5+8-20             40,17

По данным администрации за период с 1979г. по 2006г.(25 лет) население с.Б.Соснова возросло с 3645 чел. до 4570 чел. Прирост составил – 925 человек.

Естественный прирост населения не  происходит  или происходит очень медленно, механический прирост населения происходит за счет миграции населения из других районов и составляет 925 чел.: 25 лет=37 чел./год.

Учитывая сложившуюся  демографическую структуру населения, естественный прирост предыдущего периода населения с.Б.Соснова к расчетному сроку (2025г.) составит:

37 чел/год х 20 лет + 4570 = 5310 человек.

Численность населения на 1 очередь строительства и расчетный срок произведена по естественному и механическому приросту населения. Расчетная численность населения определена экономической гипотезой развития районного центра.

В проекте принимаем данные по численности населения на 2025 год-5310 человек (расчетный срок), в том числе:

1 очередь (2010г.) численность населения составит: 37 чел./год х 5 лет + 4570= 4755 чел.

Согласно постановления правительства РФ и Пермского края, принимаем норму жилищной обеспеченности на расчетный срок – 30м2/чел. и 22 м2/чел – 1 очередь строительства. Средняя численность семьи составляет- 3,5 человек.

Недостающая площадь жилого фонда составляет:

-1 очередь строительства (4755 чел.-4570чел.) х 22 м2/чел= 4070 м2;

-Расчетный срок (5310чел.-4755чел.) х 30м2/чел.=16650 м2.

Всего: 20720 м2

Необходимое количество квартир на 1 очередь- 4070 м2 : (22 м2/чел. х 3,5 чел.)=53 кв.

Расчетный  срок – 16650 м2 : (30м2/чел х 3,5 чел.)= 159 квартир.

Планом социального развития с. Б.Соснова  предусмотрено проектирование и строительство четырех 24 квартирных жилых домов или 96 квартир.

Недостающий жилой фонд составляет: (159 кв.+53 кв.)-96 кв.=116 квартир.

Необходимая площадь жилой застройки для нового строительства определена из условий строительства четырех  24 квартирных жилых домов с площадью застройки-0,3га/на жилой дом х 4 дома  = 1,2 га и одноквартирных жилых домов с приусадебными участками 0,25га х 116 кв.=29 га.

Всего: 29га + 1,2га= 30,2га.

Всего площадь застройки по с.Б. Соснова на расчетный срок составит – 798га.

Согласно утвержденным границам красных линий застройки, увеличение площадей селетебной зоны проектом не предусматривается.

Существующий жилой фонд полностью сохраняется, при необходимости проводится   реконструкция в пределах отведенных территорий.

### Демографическая политика сферы занятости и жилищное строительство

Предлагаемое в проекте архитектурно-планировочное решение учитывает исторически сложившуюся градостроительную ситуацию. Соблюдая принципы преемственности с ранее разработанным и действующим генеральным планом, предусматривается ее дальнейшее совершенствование и развитие.

В проекте предусматривается сохранение архитектурно-пространственной системы центральной части, взаимосвязи и масштаба планировочных элементов села.

Новое строительство в селе предусматривается как на имеющихся свободных территориях, так и на сносе и реконструкции ветхой и малоценной застройки.

На I очередь и на расчетный срок предусматривается завершение начатого ранее строительства кварталов многоэтажной застройки, а также уплотнение существующих кварталов при соблюдении требований действующих планировочных и санитарных норм.

Основной площадкой нового коттеджного строительства является территория в северо-восточной части села.

Здесь же предусматривается продолжение уже начатого  многоэтажного коттеджного строительства.

В комплексе с жилищным строительством предусматривается развитие структуры центров и подцентров обслуживания, связанных системой транспортных и пешеходных связей.

Формирование производственных зон предусматривается в пределах уже используемых под промышленные и коммунально-складские предприятия территорий. Для каждой зоны устанавливается единая СЗЗ, учитывающая все источники и виды загрязнения внешней среды, исключающая их влияние на жилую застройку.

Рекреационные территории в пределах села объединяются в единую систему, включающую существующие и проектируемые зеленые насаждения, в том числе парки, скверы, пойменные территории рек: Соснова,  Мельничная.

Микрорайон в юго-восточной части села предлагается застроить индивидуальными жилыми домами с участками для ведения личного подсобного хозяйства. Именно в этом микрорайоне будет складываться новый подцентр с развитой инфраструктурой.    Территория с.Б.Соснова в пределах красных линий составляет – 798 га.

Проектом предусматривается застройка неосвоенных площадей на расчетный срок – 30,2 га в пределах границ красных линий.

Существующая жилая территория села имеет четкое функциональное зонирование: общественный центр, зона застройки.

Общественный центр с культурно-бытовыми зданиями находится в центре нагрузок всей застройки. Дома в деревянном и кирпичном исполнении. Одноэтажная застройка решена кварталами. Общий износ составляет не > 60%.  Общая площадь существующего жилого фонда составляет – 89282 м2, или 89282 м2 : 4570 чел.=19,54 м2/чел, что превышает утвержденную Решением № 123 от 14.12.2006г. учетную норму площади жилого помещения – 7м2/чел. (справка администрации).

Проектом предусматривается развитие застроенных территорий путем сноса существующего аварийного жилищного фонда и строительства нового. Недостающий жилой фонд в количестве –20720 м² на расчетный срок предполагается к строительству в юго-восточном районе, частично в центральной части села на неосвоенных территориях.

Проектом  предусмотрено строительство многоквартирных и  одноквартирных домов  с приусадебными участками на территории юго-восточного района в количестве 212 квартир. Состав средней семьи – 3,5 человека.

Это соответствует расчетным данным – 212семей на расчетный срок, в т.ч.53 семьи на 1 очередь.

С общей площадью строительства – 20720 м² на расчетный срок, в т.ч. 4070 м²- 1 очередь.

| № п/п | Тип застройки | Общая площадь одного дома, м2 | Количество домов (квартир) | Общая площадь жилых домов, м2, намечаемых к строительству | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расч. срок | в т.ч. на I-ю очер. стр-ва | расч. срок | в т.ч. на I-ю очер. стр-ва |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усадебная застройка |
| 1 | 1-квартирный 5-комн. Жилой дом | 134,49 | 99 | - | 13315 | - | ПЗСП ПО-04-254 |
| 2 | 1-квартирный 2-комн. Жилой дом | 93,53 | 10 | - | 935 | - | ПЗСП ПО-04-257 |
| 3 | 1-квартирный 4-комн. Жилой дом | 181,44 | 7 | - | 1270 | - | ПЗСП ПАН.К |
| 4 | Четыре 24 квартирных жилых дома | 1300 | 96 | 53 | 5200 | 4070 | Индивид. проект |
| ИТОГО: |  | 212 | 53 | 20720 | 4070 |  |

### Культурно-бытовое строительство

Расчет культурно-бытовых объектов с. Б. Соснова, в том числе по юго-восточному району произведен согласно СНиП 2.07.01-89* прил.7 на 1 тыс. жителей с учетом существующих объектов.

Количество мест принято из условий роста населения и процентного соотношения по структуре населения.

| № п/п | Возрастная группа | 2002 год с. Б. Соснова | Всего по с. Б. Соснова |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | человек | I очередь 2010 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | От 0 до 15 ( моложе трудоспособного) | 23,43 | 1032 | 1114 | 1244 |
| 2 | От 16 до 60 (трудоспособное) | 61,67 | 2717 | 2932 | 3275 |
| 3 | 55 лет и более (нетрудоспособное) | 14,9 | 657 | 709 | 791 |
|  | 100,00 | 4406 | 4755 | 5310 |

Проектом предусмотрено использование существующих объектов общего пользования, вместимость (мощность) которых соответствует нормативам на расчетный срок.

В настоящее время большая часть магазинов размещена в капитальных зданиях, которые пригодны для дальнейшего использования: магазин продовольственный, хозяйственный находятся в центральной части.

Кроме этого, имеется ряд торговых точек индивидуальных предпринимателей.

В селе имеется столовая, пункты бытового обслуживания.

Проектом предусматривается использование существующих зданий культурно-бытового назначения с перспективой развития (см. таблицу).

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма | Общая вместимость | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь стр-ва | расчетный срок | первая очередь стр-ва | расчет-ный срок | сохраняемые | намечаемые к стр-ву |
|  |  |  |  |  | первая оче-редь стр-ва | расчетный срок | первая оче-редь стр-ва | расчетный срок |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата 60% детей дош-кольного возраста | Исходя из охвата 85% детей дош-кольного возраста | 250 | 400 | 330 | 330 | - | 95 |
| Школа в т.ч. начальная | Исходя из охвата 100% детей 8-летним образованием, 75% - 10-летним образованием | 530 | 580 | 100 680 | 100 680 |  | - |
| Училище № 74 |  | - | - | 360 | 360 | - | - |
| Клуб, кинотеатр | 180 мест / 1000 жителей | 856 | 956 | 400/100 | - | - | 450 |
| Сельский совет | Одно здание | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Сберкасса | Одно на 3-8 тыс. населения | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Отделение связи | Одно на 1500-2000 жит. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Больница со стационаром и станцией скорой помощи | 12 коек на 1000 жит | 13,5коек на 1000 жит. | 58 | 70 | 50 | 50 | - | 75 |
| Районная Санитарно-эпидемиологическая станция | По заданию | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 р.мест на 1000 жителей | 7 р.мест на 1000 жителей | 43 | 37 | 5 | 5 | - | 40 |
| Баня | 7 мест на 1000 жит. | 7 мест на 1000 жит. | 33 | 37 | - | - | - | 40 |
| Магазины продовольственных товаров промышленных товаров | 80м2 торговой площ. на 1000 чел. 110м2 торговой площ. на 1000 чел. | 100м2 торговой площ. на 1000 чел. 200м2 торговой площ. на 1000чел. | 384 528 | 520 1040 | 2020 | 2020 | - | 320 |
| Столовая | 25 мест на 1000 жит. | 40 мест на 1000 жит. | 118 | 212 | 154 | 154 | - | 100 |
| Спортивные залы (универсально-спортивный комплекс) | 36 м2/1000 жителей | 180 м2/1000 жителей | 173 | 956 | В школе и училище | По заданию в стадии проекта ООО Ремстрой-ресурс |
| Открытые плоскостные сооружения | 0,5 га/1000 жителей | 0,9 га/1000 жителей | 2,4 | 4,8 | В школе и училище и в центре села |  |

| Пожарное депо | 1 машина на 5000 чел., но не менее 2 на поселок | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | 3,5 тыс. книг | 4,5 тыс.книг | 18,0 | 29,0 | В приспособленном помещении | По заданию |
| Суд | ----«----- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Молочная кухня | ----«----- |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Типография | ----«----- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| РОВД | ----«----- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Музыкальная школа (школа искусств) | По заданию | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Военкомат | ----«----- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Станция юных техников, дом творчества (ЦТЮ «Полет») | ----«----- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Рынок | ---«---- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | По заданию |
| Гостиница | ---«---- |  | По заданию | - | - | - | 20 |
| Управление с/хозяйства |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Администрация района | ---«---- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Госбанк | ---«---- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ветлечебница | ---«---- |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Основой проектного решения юго-восточного района  и с. Б. Соснова в целом является обеспечение и рациональное использование отведенного под застройку участка с существующей и ранее запроектированной частью села.

Проектом генплана предлагается компактная селитебная территория, включающая в свой состав систему жилых кварталов, участки культурно-бытовых объектов, улицы и проезды.

Планировочным решением социальные учреждения предусмотрены в центральной части микрорайона: магазин, детсад, школа. Перед зданиями выделяются площадки для газонов, отдыха, автомобильная стоянка.

На участке дет/яслей-сада  размещаются групповые площадки для занятий и игр, спортивные и хозплощадки. На школьном участке предусматриваются площадки для игр, отдыха, спортивных занятий, стадион.

Село Б. Соснова располагается на площадке, где живописно сочетаются водное пространство, залесенные лога разделяющие село, жилые зоны, благоустроенные зоны отдыха, скверы. Для проектируемого микрорайона  дополнительно определены зоны отдыха, сквер, детские площадки, велосипедные дорожки.

Застройка жилых кварталов предусматривается индивидуальными одноквартирными домами, с приусадебными участками и многоквартирными домами.

Ширина улиц проектируемого микрорайона принята 22-24 м, что обеспечит прокладку инженерных коммуникаций. Улицы связывают кварталы между собой и с центральной частью села, с производственными зонами.

На территории санитарно-защитных зон от дорог и водозаборных сооружений предлагается посадка деревьев и кустарника. Выбранная под микрорайон площадка пригодна для строительства зданий и сооружений, посадки зеленых насаждений без проведения крупных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Определение работ по инженерной подготовке при отводе поверхностных вод с территории и строительстве зданий и сооружений будет решаться на стадии разработки рабочих чертежей, по отдельному заданию.

## 3.3. Функционально-планировочная организация села

Обоснование территориального развития села

Существующая застройка имеет границы, перерезающие жилые, промышленные и прочие территории. Рассматриваемый период до 2025 года (расчетный срок проектирования) включает в состав земель поселения существующие свободные от застройки территории для размещения нового жилищного строительства и других функциональных зон, необходимых для нормальной жизнедеятельности поселения, сохранения экономического равновесия и устойчивого развития, а также резервирования территорий под жилую застройку за пределами расчетного срока.

Генеральный план поселения предусматривает рациональное использование территории, что характеризуется увеличением плотности и приведения застройки селитебной территории до нормативной.

В основу проектной организации территории поселения заложены следующие основные принципы и задачи:

| - | четкое функциональное зонирование территории; |
| --- | --- |
| - | сохранение ценной исторической планировочной структуры и застройки; |
| - | экономически обоснованный выбор направлений территориального развития; |
| - | создание экологически благоприятных условий проживания населения; |
| - | развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; |
| - | сохранение и развитие природной экосистемы; |
| - | формирование рациональной социальной инфраструктуры; |
| - | обеспечение безопасности проживания населения. |

### 3.3.1 Территориальное  развитие  села

Территориальное развитие села в условиях формирования рынка в области земельных отношений требует соблюдения взаимных интересов поселения  и прилегающих к нему территорий.

Проектом предлагается принцип компактного территориального развития села с минимальным выходом на сельхозземли в пределах действующей поселковой черты.

### Градостроительное  зонирование  территории

Целью градостроительного зонирования территории с. Б.Соснова и прилегающих к нему территорий является поддержание баланса интересов распорядителей и пользователей этими территориями.

На территории села и прилегающих территориях проектом выделены функциональные зоны, в которых определены направления использования для определенных видов деятельности.

Градостроительное зонирование определяет функциональное значение каждой зоны.

При определении границ функциональных зон учитывались границы и характер землепользований, категории земель, связанные с землепользованием природные ресурсы и недвижимость.

На территории с.Б. Соснова  выделены следующие зоны:

Жилые зоны:

В их состав входят территории, функционально используемые для постоянного и   временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку, в том числе в историческом центре села. Проектом предусматривается развитие застроенных территорий путем сноса существующего аварийного жилищного фонда и строительства нового.

Жилая зона включает в себя кварталы разно этажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, небольшими производственными предприятиями, не имеющими зоны вредности.

### 3.3.2. Развитие системы рекреационных зон

Природно-климатические и экологические условия окрестностей с.Б.Соснова  весьма привлекательны для организации рекреационной деятельности, в том числе, для туризма, охоты, отдыха и т.п. В системе рекреационной деятельности и на маршрутах туристическо-экскурсионных потоков следует искать место и степень участия инициативных жителей с. Б.Соснова Наиболее вероятная форма участия в качестве малого предпринимательства, в том числе и сезонного типа. Возможно создание в рекреационных зонах кемпингов, постоялых дворов, бань, корчмы, палаточных городков, шалашей, домов рыбака и охотника, прокатных пунктов инвентаря – лодок, лыж, дрожек, карет, велосипедов и животных (лошадей). Отдых на природе будет с каждым годом все более востребован и привлекателен для жителей городов (особенно больших), для иностранных туристов.

С учетом развития рыночных отношений, необходимо в каком-то виде проработать программу развития рекреационных зон в пределах села и окрестных землях, определиться в первом чтении с вероятными земельными участками для их резервирования и возможного дальнейшего использования, и иметь ввиду регламентацию различных видов строительства на этих территориях в настоящее время.

Согласно Решениям «Земского собрания Большесосновского муниципального района» от 26 декабря 2007г. разработаны первоочередные мероприятия по развитию туризма в районе.

В районе есть предпосылки для развития сельского туризма и организации гостевых домов в селе Б.Соснова, а так же создание туристического комплекса.

### 3.3.3. Регламентация хозяйственной деятельности

При формировании пространственной среды села следует учитывать следующие территориальные регламенты.

Селитебные территории, т.е. территории жилых кварталов со своей социально-культурно-спортивной и бытовой инфраструктурой.

Использование территорий регламентируется настоящим генеральным планом, правиламиземлепользования и застройки.

Зоны защитных лесов.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в защитных лесах и особо защитных участков лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещаются сплошные рубки лесных насаждений, а также осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Правовой режим защитных лесов и особо защитных участков лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов      животного и растительного мира. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (с    изменениями на 23 июля 2008 г.)

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливаются специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливаются от истока для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливаются в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливаются в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине, водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства, и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями применяемыми к водоохранным зонам запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для р. Соснова водоохранная зона составляет - 200м; прибрежная защитная полоса – 50м.

Для р Мельничная водоохранная зона составляет - 100м; прибрежная защитная полоса – 50м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения), СНиП 2.04.02 – 84 (Водоснабжение). Наружные зоны и сооружения в зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливают режим использования территорий, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Зоны рекреационного назначения. Зоны отдыха.

Предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Садоводство.

Территории садоводств предназначены для отдыха граждан с правом возведения жилого строения, а также для выращивания  плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур.

Использование территории регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2004 г. № 136 – ФЗ, Законом РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 г. №66 – ФЗ, документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, на территории которых расположены садоводства.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Автомобильные дороги (федеральные, территориальные).

- Магистральные газопроводы.

- Магистральные нефтепроводы.

- Линии электропередачи.

Примечание:

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта.

Санитарно-защитные зоны.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами.

Использование территорий в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01 – 89*, п. 7.8 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В санитарно-защитной зоне (СЗЗ) могут размещаться: промышленно-коммунальные объекты, СЗЗ которых не превышают основную, здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий, предприятия автосервиса, пожарные депо, бани, прачечные, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы и т.п.

Запрещены к размещению: жилая застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, предприятия пищевой промышленности, спортивные сооружения, парки, образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и т.п. объекты.

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

Эти зоны предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно технического объекта.

Использование территории в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.984 – 00, ПУЭ, СНиП 2.05.06 – 85*, пп. 3.16, 3.17 «Магистральные трубопроводы», СНиП 2.07.01 – 89*, п. 9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Как правило, размещение зданий и сооружений не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зона залегания полезных ископаемых.

Использование в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*, п. 9.2* «Градостроительство.      Планировка и застройка городских и сельских поселений», с Законом «О недрах», застройка площадей залегания подземных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

3.4.Рекреационные зоны

3.4.1. Культурное наследие

В их состав входят территории зеленых насаждений общего пользования, территории природного комплекса, включенные в планировочную систему зеленых насаждений села (леса, водоемы, берега рек, озелененные склоны оврагов), территории, используемые для отдыха населения и спорта.

На  территории с.Б.Соснова расположены объекты культурного наследия регионального значения, в настоящее время использующиеся в основном для хозяйственной деятельности (см. схему объектов историко-культурного наследия ГП л.5), в т.ч.:

- Церковь Св.Василия (поз.1) используется по назначению;

-Часовня-памятник в честь приезда Александра 1 (поз.2) используется по назначению;

-Усадьба купца Лобашева в составе особняка по ул.Ленина д.40 (поз.3.1.) используется под Федеральное казначейство и магазин по ул.Ленина д.36 (поз.3.2.) используется как магазин;

-Особняк купца Лимонова (поз.5.) используется под аптеку;

-Магазин купцов Лисиных (поз.6.) используется под магазин РАЙПО;

-Училище двухклассное по ул.Школьная,1 (поз.4.) используется под музыкальную школу. Кроме того, по ул.Ленина,30  находится  мемориальный комплекс погибшим  воинам участникам  Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.

Все здания находятся в центре села.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Договором на корректировку генплана с Б.Соснова не предусмотрено определение  охранных зон объектов культурного наследия и градостроительные регламенты для них. Данные виды работ определяются отдельным проектом и утверждаются в соответствующем порядке.

В качестве рекомендаций проектом предусматриваются:

- Границы охранных зон объектов культурного наследия  и зона регулирования (граница  охранной зоны) устанавливается для:

- Церковь Святого Василия (ул.Ворошилова,1 поз.1) с западной и северной стороны в границах красных линий застройки, с восточной и южной стороны – в границах существующей ограды.

С выделением зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в границах с южной стороны до склона оврага с западной стороны главный фасад здания администрации, северная сторона ул.Ленина и восточная сторона фасад школы (поз.3.1.);

- Часовня – памятник (ул. Ленина,30 поз.2) мемориальный  комплекс (поз.7), Училище двухклассное (поз.4), с южной и восточной стороны в границах красных линий, западной стороны перпендикулярно ул.Ленина -25 метров от здания училища, с северной стороны- 25 метров от училища перпендикулярно ул.Школьная. Зона регулирования застройки-весь квартал ул.Ленина, Школьная, Наумова, пер.Торговый;

- Усадьба купца Лобанова (ул.Ленина 36,40 поз.3.1; 3.2) южная и восточная сторона в границах красных линий застройки с северной стороны- главный фасад здания УВД (ул.Ленина,42) с западной стороны-20 метров от здания (поз.3.1.) перпендикулярно ул. Ленина до главного фасада здания по ул. Ленина,42. Зона регулирования застройки угол ул.Торговой  и ул.Ленина  на север-100м, на запад-70м, объединив внутри квартала.

- Особняк купца Лимонова (ул.Ленина,48 поз.5) юго-западная граница по красной линии застройки, юго-восточная сторона фасад здания по ул.Ленина,46 северо-восточная сторона по дворовому фасаду пристройки и зданию особняка, с северо-западной стороны 10 метров от здания особняка перпендикулярно ул. Ленина.

- Магазин купцов Лисиных (ул.Ленина,52 поз.6) юго-западная сторона в границах красных линий застройки, юго-восточная сторона -5 метров от здания магазина, северо-западная сторона по фасаду здания по ул.Ленина,54 северо-восточная сторона -10 метров от магазина.

Зона регулирования застройки для особняка Лимонова и магазина купцов Лисиных  угол ул.Ленина и Наумова по ул.наумова-100м; по ул.Ленина-180м  и внутрь квартала, объединив с зоной регулирования (поз.3.1.; 3.2.).

Охранная зона- территория, в пределах которой в целях обеспе6чения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном  окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной  и природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности- территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Особый   режим  использования  земель  и  градостроительный регламент  в границах        охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а)    запрещение   строительства,   за   исключением   применения специальных   мер,   направленных   на   сохранение  и  восстановление

(регенерацию)  историко-градостроительной  или природной среды объекта    культурного наследия;

б)  ограничение  капитального  ремонта  и  реконструкции объектов   капитального  строительства  и  их  частей,  в том числе касающееся их    размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных    материалов,  применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в)   ограничение   хозяйственной  деятельности,  необходимое  для обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия,  в том числе запрет   или  ограничение  размещения  рекламы,  вывесок,  построек  и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д)   сохранение   гидрогеологических   и  экологических  условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е)  благоустройство  территории  охранной  зоны,  направленное на сохранение,   использование   и   популяризацию   объекта  культурного наследия,  а  также  на  сохранение и восстановление градостроительных (планировочных,    типологических,   масштабных)   характеристик   его историко-градостроительной и природной среды;

ж)  иные  требования,  необходимые  для  обеспечения  сохранности объекта   культурного   наследия  в  его  историческом  и  ландшафтном окружении.

Режим  использования  земель и градостроительный регламент в границах  зоны   регулирования  застройки  и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а)   ограничение   строительства,   необходимое  для  обеспечения сохранности объекта  культурного  наследия,  в  том  числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б)  ограничение  капитального  ремонта  и  реконструкции объектов капитального  строительства  и  их  частей,  в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в)  сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г)   обеспечение   визуального   восприятия  объекта  культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д)   ограничение   хозяйственной  деятельности,  необходимое  для обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия,  в том числе запрет   или  ограничение  размещения  рекламы,  вывесок,  построек  и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение   гидрогеологических   и  экологических  условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з)  обеспечение    сохранности    всех    исторически    ценных градоформирующих объектов;

и)  иные  требования,  необходимые  для  обеспечения  сохранности объекта культурного наследия, в т.ч. соблюдение высотных отметок (не выше существующей застройки), применение строительных материалов, аналогичных существующим (без применения металлопластиковых, монолитно-бетонных, стекловитражей…), кровля и крыша по аналогу с существующей застройкой.

Режим  использования  земель и градостроительный регламент в границах  зоны  охраняемого  природного  ландшафта  устанавливаются  с учетом следующих требований:

а) запрещение   или   ограничение  хозяйственной  деятельности, строительства,   капитального   ремонта   и   реконструкции   объектов капитального   строительства   и   их  частей  в  целях  сохранения  и восстановления  композиционной  связи  с объектом культурного наследия природного  ландшафта,  включая  долины  рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение  пожарной  безопасности  охраняемого  природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение   гидрологических   и   экологических   условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации)охраняемого природного ландшафта;

г)  сохранение   и   восстановление  сложившегося  в  охраняемом природном  ландшафте  соотношения  открытых  и  закрытых пространств в целях  обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные  требования, необходимые для сохранения и восстановления(регенерации)   охраняемого природного ландшафта.

Границы территорий объектов культурного наследия указаны на основании кадастровых        планов территорий памятников культурного наследия, предоставленных Очерским территориальным отделом Управления Роснедвижимости по Пермскому краю.

Границы зон охраны объектов культурного наследия нанесены на генплан согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Охранная зона памятников культурного наследия, территория с особо строгим режимом использования земель, принята в пределах кварталов на расстоянии до 15 метров от  зданий и сооружений памятников до объектов нового строительства и инженерных коммуникаций (водопровода, канализации и теплоснабжения) СНиП 2.07.01-89* п.9.22.

В пределах этой зоны запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность с целью обеспечения физической и эстетической сохранности объекта культурного наследия (памятники истории и культуры), за исключением специальных мер, направленных на сохранение его историко-градостроительной и ландшафтной среды.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, территория, в границах которой устанавливаются ограничения на новое строительство и определенные требования по реконструкции существующей застройки, принята по улицам и центральной площади села, в пределах охранных зон территорий памятников, с целью сохранения историко-градостроительной среды.

В пределах этой зоны устанавливаются ограничения на новое строительство, определяются требования по реконструкции существующей застройки и режим регулирования хозяйственной деятельности в целях сохранения  историко- градостроительной среды.

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия и регламенты для них разрабатываются местной администрацией и утверждаются Правительством  Пермского края.

3.4.2. Зоны сельскохозяйственного использования:

Сельскохозяйственную        отрасль        района        представляют   17

сельскохозяйственных организаций (из них 12 - сельскохозяйственные
кооперативы, 1 - закрытое акционерное общество, 4 - общество с
ограниченной ответственностью). Кроме того, на территории района действует
11 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся	сельскохозяйственным	производством.

Основная  специализация большинства сельхозорганизаций - молочное животноводство. Почвы района характеризуются низким естественным плодородием, тем не менее, часть хозяйств успешно работают в отрасли растениеводства по производству семян зерновых и зернобобовых культур, семенников многолетних трав и добиваются неплохих результатов.

8 хозяйств из 17 являются рентабельными, с относительно стабильным финансовым положением. Среднегодовая численность работающих в сельском хозяйстве составляет 810 человек.

По состоянию на 1.01.09 г. за сельхозпредприятиями числится 52999 га сельхозугодий, из них обрабатываемой пашни - 28 575 га. Средняя урожайность по району за последние 3 года в зависимости от погодных условий колебалась от 11,3 ц/га до 12,6 ц/га. Валовое производство зерна в сельхозорганизациях ежегодно составляет в пределах 14 тысяч тонн. Растениеводство в районе имеет выраженную кормовую направленность. Хозяйства полностью обеспечивают себя фуражным зерном. Ведется работа по улучшению плодородия почв, ежегодно закупается до 800 тонн минеральных удобрений, вносится органика.

Для развития системы земледелия, улучшения кормовой базы, ряд хозяйств района (ООО «Русь», СХК «Ярский») продолжают сотрудничать с Пермским НИИ сельского хозяйства.

В хозяйствах района активно начали возделываться мало распространенные кормовые культуры (козлятник восточный, лядвинец рогатый, рапс), богатые белком.

В сельхозпредприятиях района содержится 5949 голов КРС, в том числе коров - 2554. Валовое производство молока за отчетный год составило 9178 тонн - на 7,3 % больше (628 тонн), чем в 2006 году. В среднем по району надой на 1 фуражную корову за 2008 год составил 3578 кг, что превысило уровень 2006 года на 103,1 %.

Для развития отрасли животноводства в хозяйствах района идет планомерная работа по улучшению породного става стада КРС и свиней, ежегодно закупается от 25 до 75 голов племенного скота, закупается семя  племенных быков-производителей.

ООО «Русь одно из самых крупных предприятий района, финансово устойчивое высокорентабельное, динамично развивающееся, многоотраслевое хозяйство, специализирующееся на производстве продукции животноводства и растениеводства. В сельскохозяйственном производстве занято 130 человек.

Годовая мощность предприятия по производству молока 2300 тонн, мяса - 200 тн, зерна - 4300 тонн. Продуктивность дойного стада самая высокая среди сельхозорганизаций района, средний годовой надой молока на  1   фуражную корову составляет 4800 кг (по району наивысший средний надой за последние 3 года составил 3684 кг). Обрабатывается 3920 га посевных площадей, урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет в среднем 20 ц/га.

Доля реализации сельскохозяйственной продукции ООО «Русь» в общерайонной    составляет 23%. Хозяйство семеноводческое, ежегодно производится до 700 тонн элитных семян и семян высоких репродукций зерновых культур и семян многолетних трав. В хозяйстве активно развивается свиноводство, оно включено в областную ассоциацию «Свинина Прикамья». Применение новых технологий в растениеводстве и животноводстве, эффективное использование производственного потенциала, позволяет динамично наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в ООО «Русь» активно развиваются подсобные производства и промыслы: лесопереработка, мельничный комплекс, магазин, столовая, профилакторий. Развитие промышленных предприятий предполагается в пределах существующих территорий за счет внедрения передовых технологий.

3.4.3. Общественно-деловые зоны. Производственные зоны:

В их состав входят территории, занятые промышленными, коммунальными и   складскими предприятиями.

В общественно-деловой зоне на ряду с промышленными предприятиями рассмотрена концепция развития туризма в с.Б.Соснова.

Село .Б.Соснова обладает природным, культурным и историческим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников культурного наследия позволяют рассматривать с.Б.Соснова и муниципальный район как имеющий все предпосылки для развития туристической отрасли.

Районный центр- село Б.Соснова имеет глубокие исторические корни и самобытную культуру, отнесенную к середине XVI века. Наиболее значимыми проектами в сфере туризма являются проекты, связанные с данными природными и историческими событиями, создание и развитие вокруг них инфраструктуры, условий для приема туристов.

В их состав входят территории зеленых насаждений общего пользования,  территории природного комплекса, включенные в планировочную систему зеленых насаждений села (леса, водоемы, берега рек, озелененные склоны оврагов), территории, используемые для отдыха населения и спорта.

На территории с.Б.Соснова расположены объекты культурного наследия регионального значения, в настоящее время использующиеся в основном для хозяйственной деятельности, в т.ч.:

- Церковь Св.Василия (поз.1.2 по ГП) используется по назначению;

-Часовня-памятник в честь приезда Александра 1 (поз.3.6.) используется по назначению;

-Усадьба купца Лобашева в составе особняка по ул.Ленина д.40 (поз.2.18) используется под Федеральное казначейство и магазин по ул.Ленина д.36 (поз.5.15) используется как магазин;

-Особняк купца Лимонова (поз.4.3.) используется под аптеку;

-Магазин купцов Лисиных (поз.5.4.) используется под магазин РАЙПО;

-Училище двухклассное по ул.Школьная,1 (поз.3.6.) используется под музыкальную школу.

Все здания находятся в центре села (по ул. Ленина).

Район располагает развитой для села торговой сетью, имеются предприятия общественного питания, в том числе придорожного сервиса.

Для Большесосновского муниципального района развитие туризма способно дать импульс для хозяйственного и социального развития.

Реализация поставленной цели внесет значительный вклад в развитие территорий    населенных пунктов и района в целом за счет возрождения, сохранения и рационального использования историко-культурного и природного наследия, приведения внешнего вида объектов инфраструктуры и туристических маршрутов к соответствующему уровню для приема туристов.

Проектом предусматривается строительство сервисно-культурного центра на территории бывшего пионерского лагеря в с.Б.Соснова, строительство домов сельского гостеприимства в м/р Гладковский, создание краеведческого музея, реконструкция памятников архитектуры, обустройство пруда, озеленение районного центра.

3.4.4.  Зоны транспортной инфраструктуры:

По территории  Большесосновского сельского поселения проходит 146км автомобильных дорог различного назначения, в т.ч.:

-14  км федерального назначения;

-29  км краевого значения;

-103 км муниципального значения.

По  классу дорожного покрытия:

-59  км с асфальтобетонным покрытием;

-87  км с гравийным покрытием;

Поселение обслуживается только автомобильным транспортом. Расстояние до краевого центра (г.Пермь) -140км; до ближайшего железнодорожной станции (г.Верещагино)-55 км; до пристани на реке Кама и до паромной переправы (г.Оханск)-65км. До всех населенных пунктов- дороги с твердым покрытием, из них 3 – в асфальтовом исполнении.

Поселение пересекает автомагистраль федерального значения М7-Волга, протяженностью 26 км.

Имеются дороги краевого значения, соединяющие с.Большая Соснова с г.Оханск, Очер, Верещагино, Краснокамск, Пермь; на юго-востоке – с.Частые.

Из поселения вывозятся в основном сельскохозяйственные грузы, лесоматериалы. Ввоз составляют строительные и торговоснабженческие грузы. По территории поселения проходит 15 автобусных маршрутов, которые осуществляют пассажирские перевозки не только внутри поселения, но и по району и за его пределами: в г.Пермь,  г.Ижевск, г.Очер, г.Верещагино, г.Краснокамск, г.Оханск, с.Частые.

Генеральным планом (корректировка) предусмотрена существующая, сложившаяся дорожная сеть улиц и проездов с асфальтобетонным и гравийным покрытием. Структура улиц и проездов расположена от центра села к периферии с максимальным расстоянием от центра 2,0÷2,5км.

Реконструкция дорожной сети села осуществляется в границах населённого пункта по разработанным планам администрации.

Для первоочередной реконструкции благоустройства дорог 1-й очереди строительства выполняется реконструкция ул. Ленина до ул. Блюхера по ул. Блюхера до проектируемых жилых домов 1-й очереди строительства.

На расчётный срок предусматривается реконструкция строительства подъездных  автодорог с благоустройством к новым районам застройки по ул. Зелёная от ул. Юбилейная.

Необходимость во внутри поселковом транспортном сообщении отсутствует.

Внешний транспорт организован по федеральной автомагистрали «М7-Волга» и дорогам краевого значения, соединяющих с Б.Соснова с краевым центром, другими районами края и за его пределами.

Пассажирское обслуживание выполняет Большесосновское МУП «Автоколонна».

На пригородных маршрутах:

№ 451 – Б.Соснова-Лисья;

№ 148 - Б.Соснова- Кленовка;

№ 147 - Б.Соснова- Левино;

№ 464 - Б.Соснова- Н.Лып;

№ 144 - Б.Соснова- Пермяки;

№ 146 - Б.Соснова- В.Потка;

№ 145 - Б.Соснова- Солоды;

№ 452 - Б.Соснова- Юрково;

№ 142 - Б.Соснова- Петропавловск.

Пассажиропоток составляет – 41,3 тыс.человек (2008 год).

Пассажирооборот составляет -898,2 тыс.пасс/км (2008 год).

Большесосновская МУП «Автоколонна» также выполняет междугородные маршруты:

№ № 503,504,540 – Б.Соснова- Пермь (через Острожку и Очер);

№ 532 – Б.Соснова – Верещагино.

Кроме того, через с.Б.Соснова проходят междугородные транзитные рейсы:

Пермь-Воткинск; Пермь-Ижевск; Пермь-Самара; Пермь-Набережные Челны; Пермь-     Частые.

Пассажиропоток составляет -33,9 тыс.чел. (2008 год).

Пассажирооборот составляет -3525,5 тыс.пасс.км (2008 год).

Всего за 2008 год:

- пассажирооборот составил- 4423,7 тыс.пасс.км;

- пассажиропоток составил -75,2 тс.чел.

Развитие транспортной инфраструктуры предусматривает:

-реконструкцию автомобильной дороги с.Б.Соснова-граница с Оханским районом;

-обустройство дороги от дороги НПС до ключика преподобного Серафима Саровского; Желнино-Лыково; Желнино-Басалгино; Б.Соснова-Частые (до д.Лягушино);

- строительство а/дороги с.Б.Соснова- Петропавловское в асфальтовом исполнении.

Транспортной схемой развития предусматривается открытие внутренних автобусных маршрутов в дополнение к имеющимся:

-Б.Соснова – Кленовка; Кленовка-Тараканово; Б.Соснова- Частые, Оханск, Воткинск.

Для обслуживания воздушным транспортом имеется вертолетная посадочная площадка в с.Большая Соснова (применяется в основном для санитарной авиации).

Водного транспорта в поселении нет, ближайшие пристани на р.Кама: 65 км в г.Оханск и 60 км в с.Частые (Воткинское водохранилище).

###### Вертикальная планировка

Схемой вертикальной планировки предусматривается регулирование поверхностного стока при  максимальном использовании существующего рельефа. Уклон площадки, в целом, обеспечивает естественный сток атмосферных вод и исключает необходимость общей площадной вертикальной планировки.

Вертикальная планировка решена по улицам и проездам с учетом требований водоотвода.

Проектом предусматривается отвод поверхностных вод в пониженные места без предварительной очистки. В местах выпуска ливневых  и талых вод предусматриваются водоотводные каналы с водовыпуском, укрепленные бетоном и щебнем.

Максимальные и минимальные уклоны приняты в пределах нормы. СНиП 2.04.03-85 п.1.2. предусматривает очистку ≥ 70% наиболее загрязненной части поверхности стока.

Согласно п.3.23, разработка мероприятий по очистке поверхностных  сточных вод определяется конкретным предприятием на малых очистных сооружениях по согласованию с органами по охране окружающей среды, с учетом технической возможности и экономической целесообразности (п.3.2.4.)

Временное хранение растительного слоя при проведении земляных работ будет определяться для каждого проектируемого объекта, вблизи места строительства.

Отвод поверхностных вод от отдельных зданий и сооружений решается на дальнейших стадиях проектирования.

Инженерная подготовка территории

Существующая и проектируемая территория с. Б.Соснова предусматривает строительство на ней промышленных, жилых, общественных и других зданий и сооружений, посадку зеленых насаждений без проведения дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Определение объема работ по инженерной подготовке по отводу поверхностных вод с территории и строительство зданий и сооружений, решается на стадии разработки рабочих чертежей по отдельному договору при конкретном проектировании.

## 3.5. Защита территории от потенциально опасных чрезвычайных

## ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей генерального плана является разработка стратегии устойчивого территориального развития населенного пункта – плана развития территории с целью создания условий для коммерческого развития региона и существующего населенного пункта при условии максимального соблюдения интересов жителей и охраны окружающей среды.

Проектом выделены 2 очереди реализации генплана.

I очередь - 2012г.

Расчетный срок - 2025г.

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для Пермского края являются:

- Грозы;

- Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- Град с диаметром частиц 20 мм;

- Гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- Сильные ветра со скоростью более 20 м/с.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участки строительства относятся к категории простых.

Поскольку с. Б.Соснова не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому в генеральном плане должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с.

- Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- Сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Инженерная защита застраиваемой территории предусматривает образование единой комплексной территориальной системы, обеспечивающей эффективную защиту территории от негативного влияния природных и техногенных процессов. Мероприятия защиты направлены на оптимизацию среды проживания, предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с эксплуатацией хозяйства. Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты проектируются для всей территории села независимо от инвестиционных вложений и ведомственной принадлежности защищаемых участков и объектов.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом ГПЗУи ТУ.

Потенциально опасными объектами для с.Б.Соснова  являются:

  - автомобильная  дорога– бензин, СУГ.

  - газопровод среднего и низкого давления, по которым транспортируются легковоспламеняющиеся газы от существующего газопровода до ШРП и жилых и административных зданий.

3.5.1. Охрана окружающей среды

Для охраны водоемов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнения проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Санитарная очистка территории. Сбор и удаление твердых отбросов, образующихся в результате трудовой, хозяйственной и иной деятельности населения с вывозом в места, согласованные с СЭС.

Норма накопления отбросов на одного человека 250 кг/год. Смёт с 1 м2 твердых покрытий    улиц -5 кг. Общее количество твердых отбросов составит:

- 250 кг/год х 5310 чел. = 1328,0  тн.

- 5 кг/год х 8700 м2    =     43,0  тн.

Всего:  = 1371,0 тн.

Для вывоза отбросов и механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусмотрены машины специального назначения из расчета:   мусоровозы – 20 на 100 тыс. жителей, для села необходим один мусоровоз; уборочные машины – 60 на млн.м2 площади покрытий, для села необходима одна уборочная машина. Спецмашины будут храниться в гаражах ЖКХ.

В летнее время необходимо подметать и убирать мусор с тротуаров, поливать проезжую часть. В зимнее время удалять снег с улиц.

2. Сбор, отвод и обезвреживание хозяйственно-бытовых сточных вод производится на очистных сооружениях. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений предусмотрена не менее 100м до границы зданий жилой застройки, с учетом их перспективного расширения и предприятий пищевой промышленности.

3. Для благоустройства поселка принято асфальтовое покрытие проезжей части улиц и тротуаров, хозпроездов – гравийное; озеленение территории жилых кварталов, производственных комплексов, санитарно-защитных зон; канализование жилых домов, общественных и производственных зданий. Топливом для котельной является – газ.

4. В целях защиты подземных вод предусматривается ЗСО-I; II; III пояса.

5. Для охраны жителей поселка от шума внешнего транспорта предусмотрена санитарно-защитная зона, посадка деревьев.

6. Со стороны селитебной территории предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

7. Для защиты жилой зоны в радиусе 300 метров запрещается обработка полей минеральными удобрениями с помощью аэрофлота.

8. Проектом предусматриваются санитарно-защитные зоны от промпредприятий до жилой зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, величина санитарно-защитной зоны определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических воздействий.

Местоположение очистных сооружений принято на максимальном удалении от селитебных территорий (100м), для уменьшения возможного воздействия на расположенную поблизости жилую застройку.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер санитарно-защитной зоны для может быть уменьшен при внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Используемое в проекте оборудование является высоко технологичным и современным, что позволит свести к минимуму возможное негативное воздействие на окружающую среду.

При разработке проекта очистных сооружений, необходимо выполнить проект с предложениями по сокращению СЗЗ от очистных сооружений. Кроме того, рекомендуется проводить регулярные натурные измерения на границе жилой застройки для оценки фактического воздействия, оказываемого очистными сооружениями (натурные исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздействия).

По территории села протекает река Сосновка и Мельничная.

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек длиною   более 10 км, расположенных на территории Пермской области (Большесосновский район)

| N п/п | название реки | Куда впадает | Протяженность, км | Мин. водоохр. зона, м | Мин. прибрежн. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соснова | Сива | 65 | 200 | 50 |
|  | Мельничная | Соснова | 10 | 100 | 30÷50 |

По территории с.Большая Соснова протекают речки: р.Соснова и р.Мельничная с водоохранной зоной соответственно 200 и 100 метров, а также ручьи с водоохранной зоной 50 м. Размер водоохранных зон определен согласно ст.65 Водного кодекса.

По данным инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС), проведенной в 2003 году в Большесосновском районе в рамках областной целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007 годы», расположено 2 водохранилища за пределами с.Б.Соснова:

  - на р. Соснова (расстояние от устья – 28 км);

  - на р. Мельничная (расстояние от устья – 2,5 км).

Согласно ст.65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны водохранилищ (прудов), устанавливается в размере, равной ширине водоохранной зоны водотока, на котором они расположены. С учетом водоохранных зон рек водоохранная зона пруда на р.Мельничная принята – 100 м; водоохранная зона пруда на р.Соснова -200м.

Границы водоохранных зон и прибрежные защитные полосы обозначены на   картографическом материале генерального плана (лист ГП-4 «План границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов»).

На этом же плане показаны санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений до границ зданий жилой застройки с учетом их перспективного развития и промышленных предприятий. Санитарно-защитная зона принята-100м (таблица «Объем работ по инженерному обеспечению» дополнение п.3 «Очистные сооружения поверхностного стока» со сроком строительства на 1 очередь).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов;

- применение ядохимикатов;

- стоянка автотранспорта;

- распашка земель;

- размещение отвалов, размываемых грунтов;

- выпас с/х животных.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, эксплуатация хозяйственных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

На этом же плане показаны санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений до границ зданий жилой застройки с учетом их перспективного развития и промышленных предприятий. Санитарно-защитная зона принята -100м (таблица «Объем работ по инженерному обеспечению» дополнение п.3 «Очистные сооружения поверхностного стока» со сроком строительства на 1 очередь).

3.5.2. Оценка воздействия на окружающую среду

1. Основание для разработки раздела

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в составе рабочего проекта: «Генеральный план с.Большая Соснова Большесосновского муниципального района. Корректировка» на основании задания на проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами.

Целью раздела является обеспечение своевременного принятия планировочных и конструктивных решений, гарантирующих снижение экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических последствий при реализации  данного проекта.

Раздел выполнен в соответствии с нормативными материалами:

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»,  2002 г.

- Закон Пермской области «Об  охране окружающей природной среды Пермской области», 1996г.

- Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно - строительных проектов;

- Пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;

- Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации. М. 1993.

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция).

- Ботанико-географическое районирование Пермской области. Овеснов С.А., 1997 г., Коротаев Н.Я., 1962 г.

- Земля Сосновская/ ред.-сост. Н. В. Ермакова. Пермь: Перм. новости, 2004. 159 с. (Моя малая Родина).

- Шумилов Е. Н. Большая Соснова // Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2000. С. 94–95.

- Шумилов Е. Н. Большесосновский район за годы советской власти: указ. лит. Большая Соснова, 1986. 83 с.

- Шумилов Е. Н. Большая Соснова // Материалы по перм. обл. к Урал. ист. энцикл. Пермь, 1994. Вып. 1. С. 117.

- Постановление губернатора Пермской области №79 от 27.02.98 Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Пермской области.

- Особо охраняемые территории Пермской области: Реестр/ Отв. Ред. С.А. Овеснов. – Пермь: Книжный мир, 2002.

- Коротаев, Н. Я. Почвы Пермской области. Пермь, 1962.

- Н. Н. Назаров, М. Д. Шарыгин. Пермь, 1999.

- Овеснов, С. А. Конспект флоры Пермской области. Пермь, 1997.

- Растительность европейской части СССР. Л., 1980.

- Воронцов Е. М. К зоогеографии Прикамья Молотовской области // Ученые записки горьковского государственного университета. Пермь, 1949. Вып. 14.

- Животные Прикамья. Кн. 2. Позвоночные: учеб. пособие / под общ. ред. А. И. Шепеля. Пермь: Книжный мир, 2001.

- http://enc.permkultura.ru/

- http://www.perm1.ru/perm/

2. Общая характеристика состояния окружающей среды

района проектирования

Большесосновский район находится на юго-западе области. Граничит с Удмуртией, Очерским, Оханским и Частинским районами.

Село Б. Соснова  расположено в юго-западной части Пермского края в 134 км от областного центра г.Перми.

Село Б.Соснова расположено на р. Соснова, правом притоке р. Сива, впадающей в р. Кама.

Площадь территорий села Б. Соснова составляет 648 га в границах красных линий застройки. Площадь Большесосновского района составляет 2,2 тысячи квадратных километров.

Основным богатством района является лес. Среди пород древесины преобладают ель, береза, липа, ильм, встречаются клен, дуб, лещина.

В районе имеются месторождения минеральных красок в верховьях рек Сосновки и Черная. На крайнем юго-востоке находится единственное в районе Лапшинское месторождение волконскоита, очень редкого минерала, из которого готовят яркую зеленую краску. Сейчас эти месторождения не разрабатываются.

Промышленность района представлена небольшими предприятиями, связанными с обслуживанием сельского хозяйства, капитальным, дорожным, жилищным строительством и ремонтом. Работают два молочных завода, передвижная механизированная колонна. Всего в районе насчитывается 36 функционирующих предприятий.

Район относится к аграрно-индустриальным территориям. Сельское хозяйство имеет мясо-молочно-зерновое направление, выращивается довольно много картофеля. Имеется более двадцати крупных коллективных и более ста фермерских хозяйств.

Село Б.Соснова - центр Большесосновского сельского поселения и Большесосновского муниципального района.

Центральная часть жилой зоны села Б. Соснова в настоящее время представляет собой застройку усадебного типа с прямоугольной планировкой кварталов. Жилые дома имеют надворные постройки, постройка сложной конфигурации. Культурно-бытовые и административные здания в основном 1-2-х этажные. Проезды улиц частично благоустроены. Юго-восточная часть частично застраивается, но в основном свободна от застройки.

Проектом генплана с. Б. Соснова предусматривается жилую зону развивать в границах существующей застройки за счет уплотнения и использования некоторых небольших свободных участков в северном направлении, а также в восточном. Развитие села в юго-восточном направлении входит в проектную черту села как резервная территория, для расширения строительства.

Гидрогеологические условия и рельеф

В сейсмическом отношении, согласно СНиП II-7-81* («Строительство в сейсмических районах») и ОСР -97, район относится к несейсмичноопасным.

В тектоническом отношении участок работ расположен на восточной окраине Восточно-Европейской платформы.

В геоморфологическом отношении село Б.Соснова расположено на склонах долин рек Соснова и Мельничная и их надпойменных террас.

Рельеф

Рельеф Большесосновского района один из наиболее расчленённых в крае. Густота овражнобалочной сети составляет 1,5—1,7 км на 1 км2 территории. Для региона характерна разветвлённая сеть логов, которые имеют различную крутизну склонов, ширину и глубину, залесенность и задернованность.

Рельеф участка ровный с уклоном к реке Соснова. Восточная часть села изрезана несколькими глубокими лощинами, а западная делится на две неравные части рекой Мельничной. Берега реки Сосновы и частично реки Мельничной обрывистые, высота обрывов достигает 2 метров.

По рельефу вся территория вполне благоприятна для строительства. Неблагоприятные участки расположены в основном на склонах долин с уклоном свыше 12%.

Геологические условия

В геологическом строении района работ принимают участие верхнепермские и перекрывающие их четвертичные отложения.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными суглинками и глинами, распространены повсеместно на водоразделах и склонах, мощность их до 10 м.

Коренные породы верхнепермского возраста представлены пестроцветной толщей – переслаиванием аргиллитов и песчаников.

В геологическом строении района принимают участие четвертичные аллювиальные  и делювиально-элювиальные отложения, представленные суглинками, глинами, супесями щебенистым и гравийными грунтами, которые подстилаются верхнепермскими песчаниками и аргиллитами.

Гидрогеологические условия

Согласно схеме гидрогеологического районирования Пермской области по условиям водоснабжения, с. Б.Соснова относится к Камской гидрогеологической области (Л.А. Максимович, И.А. Шимановская, 1973 г.). В его пределах развиты татарский и белебеевский водоносные комплексы, а также грунтовые воды аллювиальных четвертичных отложений в долинах рек.

Татарский водоносный комплекс занимает западную часть района, в восточной части основным является белебеевский терригенный комплекс.

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса вскрыты на глубине 1,8 – 3,2 м, их водообильность невелика.

Подземные воды татарского водоносного комплекса питаются главным образом атмосферными осадками, в трещинных зонах возможен подток высокоминерализированных вод из глубоких горизонтов. В большинстве случаев отложения дренированы.

В настоящее время водоснабжение с. Б. Соснова осуществляется из артезианских скважин и частично из колодцев. Для обеспечения водоснабжения населения, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта в селе пробурены 11 скважин. Общий суточный дебит артезианских скважин – 700 м3.

Водоснабжение новой проектируемой застройки предусмотрено от существующих скважины с проектированием двух резервных скважин для существующих водозаборов.

Грунтовые воды в районе проектирования приурочены в основном к поймам рек и надпойменным террасам, вскрыты на глубине 3,0-3,5м, установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине 2,5-3,2м. Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону нормальной проницаемости.

Отрицательных физико-геологических явлений на участке не обнаружено.

Климат. Состояние атмосферного воздуха

Климат – умеренно-континентальный.

По климатическим показателям территория райцентра относится к V климатическому району. Это один из самых благоприятных аграрных районов Пермского края, характеризуемый как теплый, незначительно засушливый.

На климате сказывается юго-западное положение района.

Среднегодовая температура воздуха - от +1,40С до +2,20С - одна из самых высоких в области.

Годовая норма осадков 439-455 мм.

Согласно СНиП 23-01-99* (изд.Москва, 2004) Пермский край относится к климатическому району:  I В.

Средняя и годовая температура воздуха,  (С:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -13,7 | -6,8 | 2,9 | 11,0 | 16,7 | 18,4 | 16,4 | 10,1 | 2,3 | -5,1 | -12,1 | 2,1 |

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым- июль.

абсолютный  минимум температуры зимой- 50ºС,

максимальная температура летом +38ºС.

Средняя температура самого холодного месяца -14,6 (С;

Средняя температура самого жаркого месяца + 18, 4 (С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха 201 день.

Среднее количество осадков в год – 564 мм.

Наибольшее количество осадков приходится на июль – 67 мм, минимум в феврале – 25 мм.

Преобладающее направление ветра- южное и юго-западное.

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для района составляет 5 %, U* = 6 м/с.

Районный коэффициент стратификации атмосферы – 160.

Гидрография и современное состояние водных объектов

Река Сива с главными притоками Сосновкой и Чёрной является основной водной артерией Большесосновского района. Её протяжённость в пределах района 130 км. Речки Чёрная, Сосновка, Шестая, Нерестовка, Буть, Лып и другие имеют хорошо выраженные поймы. Русла рек сильно меандрируют, разрезая поймы на отдельные участки, образуя старицы. Рациональное использование водных ресурсов района связано с восстановлением мельниц, плотин, запретом на пахоту поймы под урез воды в реках.

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос

рек длиною более 10 км, расположенных на территории Пермской области

(Большесосновский район)

| N п/п | название реки | Куда впадает | Протяженность, км | Мин. водоохр. зона, м | Мин. прибрежн. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соснова | Сива | 65 | 200 | 50 |
|  | Мельничная | Соснова | 10 | 100 | 25 |

По территории с.Большая Соснова протекают речки: р.Соснова и р.Мельничная с водоохранной зоной соответственно 200 и 100 метров, а также ручьи с водоохранной зоной 50 м. Размер водоохранных зон определен согласно ст.65 Водного кодекса.

На территории с. Большая Соснова, по данным инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС), проведенной в 2003 году в Большесосновском районе в рамках областной целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007 годы», расположено 3 водохранилища:

  - на р. Соснова (расстояние от устья – 28 км);

  - на р. Мельничная (расстояние от устья – 0,7 км);

  - на р. Мельничная (расстояние от устья – 2,5 км).

Согласно ст.65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны водохранилищ (прудов), за исключением водохранилищ с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Водные объекты Большой Сосновы считаются одними из самых чистых в крае. Об этом говорит обилие самых разнообразных пресноводных, в том числе лучших индикаторов качества воды — хариуса, раков, двухстворчатых моллюсков.

Почвы

В почвенном отношении территория района располагается в пределах Осинско-Оханско-Пермского района дерново-средне-, и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв.

Широколиственно-елово-пихтовые леса приурочены к дерново-подзолистым и серым лесным почвам, редко дерново-карбонатным.

Ландшафты участка проектируемого строительства относятся к антропогенно измененным, находятся на территории с.Большая Соснова.

Участки перспективного строительства не затрагивают сельскохозяйственные угодья (пашни и пастбища).

Растительность

В составе лесов Большесосновского района преобладают хвойные породы, много липы, ильма, встречаются клён, дуб, лещина. Средняя облесенность, равная 32%, является одной из наименьших в области.

Растительность района относится к широколиственно-елово-пихтовым лесам, ботанико-географическому району в составе камско-печорско-западноуральских темнохвойных лесов.

Широколиственно-елово-пихтовые леса занимают южную часть Прикамья. С севера граничат с районом южнотаежных лесов, на юго-западе и востоке уходят за пределы края. Покрывают склоны и вершины возвышенностей Предуралья (Тулвинская и Оханская возвышенность, Сылвенский кряж), приурочены к дерново-подзолистым и серым лесным почвам, редко дерново-карбонатным.

Характеризуются сосуществованием бореальных и неморальных видов в древостое, преобладанием последних в кустарниковом и травяном ярусах, наиболее сложной структурой по сравнению с другими районами тайги, слабым развитием мохового покрова.

Древесный ярус состоит их 2-3-х подъярусов, основу его слагают ель сибирская и переходные формы к ели обыкновенной, пихта сибирская; древостои II, реже I и III классов бонитета.

Широколиственные породы образуют примесь в 1-м подъярусе и обычно слагают 2-й и 3-й; из них исключительная роль принадлежит липе мелколистной, в качестве примеси участвуют вяз (ильм) шершавый, клён платановидный, реже дуб черешчатый, вяз гладкий.

По сравнению с европейскими смешанными лесами в этих позиция хвойных пород и липы устойчивее, они лучше возобновляются после рубок; много слабее позиция дуба, нет ясеня, реже встречается клён.

Кустарниковый ярус хорошо развит, густой, его составляют крушина ломкая, лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый и др.

Травяной покров обычно сплошной, густой, высокий и состоит из 3-4-х подъярусов; в отличие от европейских лесов для них характерна большая видовая насыщенность, преобладание неморальных видов над бореальными, почти полное отсутствие кустарничков; в нём значительная доля папоротников и крупнотравья (ясменник пахучий, копытень европейский, сныть обыкновенная, медуница, короставник татарский, бор развесистый, костер Бенекена, овсяница лесная), возрастающая при движении на восток.

Из бореальных видов в травяном покрове доминирует кислица. Моховой покров развит слабо, фрагментарен, тяготеет к куртинам темнохвойных пород. С севера на юг происходит смена двух групп сообществ – пихтово-еловых сложных и собственно широколиственно-елово-пихтовых; граница между ними постепенна, «затушевана» хозяйственной деятельностью. В первых лесах широколиственные породы (в основном липа) только иногда выходят в первый ярус, образуя в нем примесь; в травяном покрове ещё заметна роль бореальных видов, главным образом кислицы, а также майника двулистного, седмичника европейского, ожики волосистой, изредка встречаются кустарнички черники, линнеи северной. Во второй, юж., группе лесов неморальные виды доминируют во всех ярусах; липа в 1-м подъярусе образует до половины состава древостоя и, наряду с клёном и вязом, создаёт также 2-й, а иногда 3-й подъярусы; темнохвойные породы составляют 50-70 %, из них чаще преобладает пихта.

Широколиственно-пихтово-еловые леса сильнее других таёжных лесов пострадали от деятельности человека.

Основной фон растительности на территории с. Большая Соснова составляют культурфитоценозы. На территории села по обочинам улиц растительность представлена в основном синантропными рудеральными видами.

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на землях района проектируемого строительства не обнаружено.

Животный мир

Географическое положение Пермского края на границе Европы и Азии и его значительная вытянутость с севера на юг предопределили разнообразие животного мира. Типично европейская фауна смешивается с сибирской.

С высокой лесистостью Пермского края (60-65 %) связано преобладание лесных видов животных. Причем лесистость северных и южных районов сильно отличается: в Гайнском, Чердынском, Красновишерском районах – до 90 %; в южных – Кунгурском, Куединском, Частинском – не превышает 30 %.

Среди зверей Пермского края больше всего евроазиатских по происхождению видов (обыкновенная бурозубка, водяная полевка), сибирских (косуля, красная полевка, колонок) европейских (лесная мышь, рыжая полевка, кабан). Значительно реже встречаются другие группы: европейско-дальневосточная (обыкновенный еж), дальневосточно – маньчжурская (бурундук). С помощью человека попали на Урал виды, ранее не встречавшиеся в этом регионе (ондатра, американская норка).

Согласно зоогеографическому районированию территория Большесосновского района относится к Волжско-Камскому округу Северно-Европейской подпровинции.

С учетом ареалов конкретных видов внутри Пермского края Большесосновский район входит в Южный или Кунгурский фаунистических район, который  охватывает всю южную часть области по линии Большая Соснова – Оханск – Кунгур.

Характерные виды: волк, лисица, заяц-русак, кабан, барсук, ондатра, выхухоль, еж, обыкновенный хомяк, крот, полевая мышь, зеленая жаба, озерная лягушка, прыткая ящерица, медянка; птицы: желтоголовая трясогузка, малая выпь, золотистая щурка, лебедь-шипун, болотный лунь, черношейная поганка.

Повсеместно и относительно равномерно распространены: белка, бурундук, заяц-беляк, северная мышовка, полёвки; из птиц: речные утки, озерные чайки, речные крачки, кукушки, дятлы, дрозды, совы, перевозчик, рябчик, обыкновенный канюк, представители воробьинообразных.

Животному миру Большесосновского района свойственна некоторая специфичность, связанная с особенностью территории. В большом количестве грызуны встречаются на полях и у селений, в меньшем — в лесах. Стали обычными лоси, много волков. Вблизи полей, лугов, селений распространены горностай, ласка. Фауна пернатых богато представлена — боровая дичь и др.

Особо охраняемые природные территории

Большесосновский биологический охотничий заказник регионального значения.

Расположен на северо-западных отрогах Оханской возвышенности. Развита овражно-балочная сеть.

Из охотничье-промысловых млекопитающих обычны заяц-беляк, белка, кабан, лось; из птиц – тетерев и рябчик. Основными видами рыб являются окунь, плотва, щука, налим, елец, ерш, голавль, гольян.

Современное состояние ландшафтов района проектирования

Ландшафты участка проектируемого строительства относятся к антропогенно измененным, находятся на территории с.Большая Соснова.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, находящиеся в ведении Министерства природных ресурсов Пермского края, на территории с.Большая Соснова отсутствуют.

Охраняемым природным ландшафтом местного значения является Березовая роща у центральной районной больницы в с. Большая Соснова (образован постановлением администрации Большесосновского р-на от 12.11.97 г. № 476).

Район проектируемого строительства находится на значительном расстоянии от памятника природы «Березовая роща у центральной районной больницы», и негативного воздействия на особо охраняемую природную территорию не окажет.

3. Социально-экономические условия района проектирования

Большая Соснова  - село на р. Соснова, правом притоке р. Сива, впадающей в р. Кама, центр Большесосновского сельского поселения и Большесосновского муниципального р-на Пермского края.

Население: численность населения  с.Б.Соснова в соответствии с данными администрации Большесосновского сельского поселения  на 01.01.07. составила 4570 человек.

История района. В XVIII веке появилась Большая Соснова - село, слившееся из поселков Курмыш, Подгорица, Околоток, Подкукуй. Впервые поселение упоминается в письменных источниках с 1716 г. как починок. Название дано по р. Соснова, определение «Большая» – для отличия от с. Малая Соснова Большесосновского р-на. Другой вариант наименования (19 в.) – с. Сосновское.

Через Большую Соснову прошел Сибирский тракт, и село стало пересыльным пунктом в Сибирь. Через местную пересыльную тюрьму прошли декабристы. В 1924 году село Большая Соснова стало районным центром.

Экономика района: более четырёх пятых ВНП района даёт сельское хозяйство (81,0%). Далее седует непроизводственная сфера (10,7%), промышленность (5,0%)и прочие отрасли материального производства (3,4%). Сельское хозяйство имеет мясомолочно-зерновое направление, выращивается довольно много картофеля.

Промышленность представлена небольшими предприятиями, связанными с обслуживанием сельского хозяйства, капитальным, дорожным, жилищным строительством и ремонтом, работают 2 молзавода (с. Черновское, с. Б.Соснова), передвижная мехколонна и др.

Сельскохозяйственные предприятия – СХПК «Колос», СХПК «Русь», ООО «Родник», ООО «Агрохимик». Кроме того, здесь действуют: предприятие по переработке молока ООО «Молочник», Большесосновский участок ДРСУ № 2, МУП «Автоколонна», Большесосновский сельский лесхоз, лесничество Оханского лесхоза, типография. Работают предприятия торговли и общественного питания: Торговый Дом «Арго», райпо (первоначально, с 1915 г. – потребительское об-во), универмаг, гастроном, столовая, «Стройматериалы»; ветеринарная станция (открыта в 1925 г. как ветеринарный пункт), кустовое отделение связи.

Большую роль в развитии экономики района играет автодорога Б. Соснова-Пермь и трасса Пермь-Ижевск.

Большесосновский муниципальный район и с.Б.Соснова обладает природным, культурным и историческим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников культурного наследия, что позволяет рассматривать с.Б.Соснова и Большесосновский район как территорию, имеющую все предпосылки для развития туристической отрасли.

Здравоохранение: центральная районная больница (с 1910 г., первоначально земская), центральная районная аптека.

Образование: учреждения народного образования представлены средней школой, Центром творчества юных «Полет» (ранее Дом пионеров), детской музыкальной школой (существует с 1975 г.), профессиональным училищем № 74 (с 1963 г., ранее СПТУ-74), двумя детсадами.

Культура: учреждения культуры – Центр досуга (ранее районный Дом культуры, известный своим ансамблем песни и танца «Сударушка»), молодежный клуб «Андеграунд», центральная районная библиотека, центральная детская библиотека (с 1953 г.). Действующая православная церковь.

Выходит районная газета «Светлый путь» (с 6 марта 1930 г., ранее «Коммуна»).

Архитектура, достопримечательности: памятники жертвам гражданской войны и участникам Великой Отечественной войны; здание каменной церкви Владимирской иконы Божей Матери (ранее Васильевская, 1822–1834), бывшая часовня.

Памятниками истории и культуры с. Большая Соснова являются Васильевская церковь, построенная в стиле классицизма в 1834 году, дом купца Лобашева (начало XX в.), дом купца Лимонова (начало XX в.), усадьба Лисиных (конец XIX-начало XX в.). Село Черновское украшает дом купца Горохова (начало XX в.).

Предусмотренные проектом мероприятия позволят улучшить условия проживания населения с. Б. Соснова.

Генеральный план решает следующие основные задачи:

- создание основного градостроительного документа, определяющего условия формирования среды жизнедеятельности;

- определение направления и границ развития территорий с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогноза изменения численности и демографического состава населения;

- зонирование территорий для различного функционального назначения;

-определение основных направлений и объемов развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- размещение объектов социальной инфраструктуры общепоселкового значения;

- определение прогнозных объемов и темпов жилищного строительства;

- определяет резервные территории для развития села.

4. Мероприятия по предотвращению возможных негативных последствий воздействия объекта на окружающую среду

С целью предотвращения или снижения негативных воздействий на окружающую среду проектируемого объекта на стадии разработки рабочего проекта следует предусмотреть мероприятия по охране  атмосферного воздуха, поверхностных вод,  земли, растительности и животного мира.

При проектировании каждого предусмотренного генпланом объекта будет разрабатываться проектная документация, включающая в себя раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

Воздействие на атмосферный воздух

C целью снижения воздействия строительства и эксплуатации объектов перспективной застройки на атмосферный воздух на стадии рабочего проекта по каждому объекту предусмотреть следующие мероприятия:

Этап строительства

При разработке раздела организация строительства  обосновать оптимальный состав и режим  строительной техники.

Можно рекомендовать к применению организационно-технические мероприятия:

- тщательный контроль за параметрами технологического процесса (выполнять перевозки автомобилями и выемку грунта экскаватором, его перемещение бульдозером  с хорошо отрегулированными двигателями);

- не производить подготовку оборудования к  ремонту и другие подобные работы на площадке строительства;

- ограничить  внутри объектовые перевозки, за исключением необходимого движения машин;

- в сухое время летнего периода для уменьшения пыления увлажнять сыпучие материалы, используемые при строительстве;

- не оставлять автомашины с работающими двигателями.

Этап эксплуатации

Для каждого предусмотренного генпланом объекта необходимо разработать проектную документацию, в составе которой будет выполнен раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

Акустическое воздействие

Основное акустическое воздействие происходит на этапе строительства.

В процессе строительства предусмотреть следующие мероприятия по защите от акустического воздействия:

- Строительная техника снабжается глушителями.

- Строительные работы ведутся в дневное время.

- Устанавливаются знаки, запрещающие подачу громких звуковых сигналов.

- Исключаются внезапные шумовые всплески в ночное время.

Этап эксплуатации

Для каждого предусмотренного генпланом объекта необходимо разработать проектную документацию, в составе которой будет выполнен раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

Воздействие на поверхностные и подземные воды

В 33 м севернее участка проектируемой застройки протекает ручей протяжённостью ок. 1,5 км. Ручей протекает в зоне сложившейся застройки, через существующие жилые кварталы.

Проектируемые участки попадают в границы нормативной водоохранной зоны, которая для рек и ручьёв протяжённостью до 10 км составляет 50 м (согласно ст. 65 Водного кодекса).

В водоохранные зоны от других водных объектов и гидротехнических сооружений (р. Соснова, р. Мельничная, а также пруды на р. Соснове и р. Мельничной) проектируемые объекты не попадают.

Согласно статье 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Проектируемые объекты (малоэтажная жилая застройка) будут оборудованы всеми необходимыми сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов.

Запрещённые ст.65 Водного кодекса виды хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон не предусмотрены.

Для каждого предусмотренного генпланом объекта будет разработана проектная документация, в составе которой будут  учтены все необходимые мероприятия, а также выполнен раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

Этап строительства.

С целью охраны водных ресурсов предусматриваются специальные защитные мероприятия: запрещается мойка автотранспорта, запрещается слив отработанных масел и ГСМ, запрещается размещать временные стоянки автотранспорта вблизи от поверхностных водных объектов. Во избежание образования заболоченных участков необходимо вовремя устранять рытвины и ухабы на дороге. Бытовой и строительный мусор необходимо складировать в контейнеры и вывозить в места, согласованные с органами «Роспотребнадзора».

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком в период строительства  в проекте предусмотреть следующие  мероприятия:

- Предусмотреть  сбор и транспортировку строительного мусора, отработанного масла, промасленной ветоши и других отходов;

- Бытовой и строительный мусор необходимо складировать в контейнеры и вывозить в места, согласованные с органами Роспотребнадзора; машинные масла сливать в специальные емкости.

- Строительная техника, машины и прочее оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;

- На территории временных баз строительной техники исключить хранение неиспользуемых, подлежащих ремонту в стационарных условиях машин и техники.

- Запрещается мыть машины и механизмы на территории стройплощадки.

- Во избежание образования заболоченных участков необходимо вовремя устранять рытвины и ухабы на дороге.

Воздействие на земельные ресурсы

Этап строительства.

Наибольшее воздействие на земельные ресурсы производится в период строительства. В связи с этим в проекте необходимо предусмотреть ряд мероприятий:

- Назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотреть в проекте с учетом наименьшего ущерба для земельных ресурсов;

- Для предотвращения загрязнения почв маслами, топливом строительной техники и смазочными материалами предусмотреть заправку строительной техники и автотранспорта на передвижных заправочных пунктах, расположенных на временных строительных площадках. Применение для заправки вёдер и другой открытой посуды не допускается;

- На площадке временного хранения строительной техники предусмотреть сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на сжигание или регенерацию. Слив масел на почвенно-растительный покров или в водные объекты запрещается;

- Чтобы не допустить загрязнение окружающей среды, в том числе почв, бытовыми отходами, в местах расположения временных зданий и сооружений на специально отведённых и оборудованных площадках предусмотреть установку контейнеров для складирования бытовых отходов;

Этап эксплуатации

Для каждого предусмотренного генпланом объекта необходимо разработать проектную документацию, в составе которой будет выполнен раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

Отходы, образующиеся при эксплуатации объектов, будут вывозиться по мере образования на существующие полигоны ТБО в соответствии с заключёнными договорами и с разрешениями органов Роспотребнадзора.

### Воздействие на растительный мир

Основной фон растительности на территории с. Большая Соснова составляют культурфитоценозы. На территории села по обочинам улиц растительность представлена в основном синантропными рудеральными видами.

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на землях района проектируемого строительства не обнаружено.

Среди мер по охране растительности в проекте также предусмотреть:

- Установить временное ограждение деревьев, не подлежащих вырубке;

- В стройгенплане положение временных технологических проездов машин и механизмов предусмотреть не ближе 1м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки. При невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие;

- Предусмотреть затраты на обеспечение всех объектов средствами пожаротушения;

- По окончании строительства  предусмотреть  расчистку территорий от мусора.

Воздействие на животный мир

Основное воздействие на объекты животного мира происходит при строительстве проектируемого объекта. Источниками воздействия являются сокращение и трансформация местообитаний  и фактор беспокойства.

В связи с тем, что проектируемые объекты расположены на ранее преобразованных землям (незастроенные территории с. Большая Соснова), сокращение и трансформация местообитаний наземных животных при строительстве будет минимальны.

При производстве строительных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели и беспокойства объектов животного мира, а так же  сохранению среды их обитания:

- Для устранения препятствий свободного перемещения животных на территории  временного отвода необходимо предусмотреть недопущение образования свалок строительного мусора. Образующиеся при строительстве отходы следует своевременно вывозить спецавтотранспортом в места, согласованные с органами Роспотребнадзора;

- Предусмотреть затраты на обеспечение всех объектов средствами пожаротушения;

- Произвести по окончании строительства благоустройство и озеленение территории.

Соблюдение технологических требований при производстве работ и проведение работ по благоустройству после завершения строительства позволит снизить действие негативных факторов на биоту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное экологическое состояние окружающей среды рассматриваемой территории оценено как относительно удовлетворительное, однако устойчивость ландшафтов низка, в связи с их антропогенной измененностью.

Воздействие проектируемого  объекта на окружающую природную среду будет существенно отличаться на этапе строительства и этапе эксплуатации. На каждом из указанных этапов воздействие будет проявляться в виде комплекса источников и факторов воздействия.

Наиболее интенсивное негативное экологическое воздействие ожидается  на этапе строительства проектируемых объектов. Поэтому в разделе ОВОС предложен комплекс мер по минимизации воздействия и восстановлению качества среды.

Исходя из оценок влияния проектируемых объектов на отдельные компоненты природной среды, можно заключить, что строительство не приведет к необратимым негативным изменениям воздушной, водной, почвенной сред, а также животного и растительного мира.

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил, строительство и эксплуатация проектируемых объектов не приведет к существенному влиянию на окружающую среду ввиду малых значений этого воздействия.

На период эксплуатации для каждого предусмотренного генпланом объекта будет разработана проектная документация, в составе которой будет выполнен раздел охраны окружающей среды с учетом нормативных требований и с оценкой возможного негативного воздействия.

3.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры села

3.6.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей жилой застройки, соцкультбыта и пром. предприятий осуществляется от существующих котельных.

Мощностей котельных достаточно для теплоснабжения существующей застройки многоквартирного жилого фонда, пром.предприятий и соцкультбыта.

Частный жилой фонд отапливается индивидуальными нагревателями с использованием дровяного топлива, с переводом на газовое отопление.

Схема теплоснабжения села- закрытая. Система тепловых сетей двухтрубная- тупиковая.      Трубопроводы проложены в канале и наземно.

Теплоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта  новой застройки предусматривается автономное газовое. Необходимый расход тепла по новой застройке представлен в сводной таблице энергообеспечения.

3.6.2. Водоснабжение  и  водоотведение

Водоснабжение с.Б. Соснова осуществляется из артезианских скважин и частично из колодцев. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, пром.предприятий. соцкультбыта и целей пожаротушения в селе пробурены 11 скважин.

Рабочим проектом Шифр 351-854 института «ПермАгропром» предусматривается использование ранее пробуренных  и новых скважин для целей водоотведения с Б.Соснова.

Общий суточный дебит артскважин ~700 м³. Вода из артскважин подается в водонапорные башни и далее подается потребителям.

Система водоснабжения села объединенная: производственная и хоз.питьевая. Схема водоснабжения-кольцевая.

Более подробная информация по артезианским скважинам  дана в отчете об инженерно-геологических изысканиях института «ПроектТехСтрой» Ш 710-2007 раздел «Водоснабжение».

Проектом предусмотрено водоснабжение новой застройки от существующих скважин с проектированием (по отдельному договору) двух резервных скважин для существующих водозаборов.

В расчетах потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении юго-восточного  района принимается норма водопотребления из расчета водоразбора через колонки (без ввода водопровода в здание) и водоотведение в накопитель для жилых домов, с вводом в здания соцкультбыта со сбросом стоков в накопитель.

Необходимый расход воды по новому району представлен в сводной таблице энергообеспечения и обеспечивается существующими скважинами.

3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующих  и проектируемых трансформаторных подстанций.

Распределение эл. энергии от подстанции выполнено воздушными кабельными линиями.

Воздушные линии выполнены сталеалюминиевыми и алюминиевыми проводами подвешиваемыми по деревянным опорам с железобетонными приставками; ж/б опорам.

Кабельные линии выполнены кабелями марок АВБбШВ и ААШв, проложенными в земляной траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Наружное освещение улиц, основных проездов и площадок предусмотрено светильниками РКУ с подвеской их на опорах ВЛ-04кВ.

Сеть наружного освещения выполнена алюминиевыми проводами марки «А-16».

Электроснабжение нового района предусматривается от существующих сетей 10кВ с установкой КТП в центре нагрузок. На I очередь строительства предусматривается КТП с трансформатором ТМ-63кВА. На расчетный срок предусматривается строительство комплектной трансформаторной подстанции с количеством 2 вводов высокого напряжения мощностью 2 х 630кВА.

Подключение потребителей выполняется от воздушных и кабельных линий распределительных сетей подстанций.

Воздушные линии ВЛ-10 предусмотрены подвешиванием сталеалюминиевых проводов марки АС-35 по деревянным опорам с железобетонными приставками по ж/б опорам.

Кабельные линии выполняются кабелем марки АВВГ в земляной траншее от поверхности земли = 0,7 м.

Марка проводов, кабеля и трассировка уточняется при конкретной привязке проектов по жилищному сектору и соцкультбыту в зависимости от потребной нагрузки на объект.

Наружное освещение улиц предусматривается светильниками с подвеской их на ж/б опорах ВЛ-0,4кВ.

### 3.6.4. Телефонизация

Телефонизация существующего района выполнена от АТС на 2000 номеров, расположенной в с. Б.Соснова. Распределительные и абонентские сети выполнены подвеской кабеля ТПП по опорам и трубостойкам.

Телефонизация проектируемого района предусматривается от существующей АТС прокладкой кабельной линии связи от АТС до центра РШ, расположенного в центральной части района от РШ до потребителей предусматривается воздушная линия связи с подвеской кабеля марки ТПП по опорам и трубостойкам.

В настоящее время и на I очередь строительства АТС удовлетворяет потребности населения в телефонной связи, на расчетный срок необходима замена оборудования АТС.

### 3.6.5. Радиофикация

Радиофикация с.Б. Соснова в настоящее время законсервирована.     Проектом предусматривается радиофикация села – выполнить от существующего узла связи. Радиосеть выполняется стальным проводом d = 3 мм по опорам столбовой линии и трубостойкам.      Необходимость в радиофикации села определяет администрация района по отдельному договору.

3.6.6. Телевидение

Для приема телевизионных передач, типовыми проектами жилых и общественных зданий, предусматривается установка на крышах зданий телеантенн коллективного и

индивидуального пользования.

3.6.7. Газоснабжение

Схемой газоснабжения с. Б.Соснова, предусмотрено дальнейшее расширение газопотребления от существующих газопроводов.

Расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения и отопление определен по численности населения и удельным нормам расхода газа в соответствии со СНиП.      Расчетной величиной для определения диаметра труб газопроводов принят максимально часовой расход газа по потребителям, процент охвата газоснабжением населения составляет – 100%.

Суммарные расходы газа по новому району приняты в расчете схемой газоснабжения и приведены в таблице энергообеспечения.

Учитывая спад производства,  расходы газа на сельхознужды и производственные нужды значительно ниже расчетных.

В настоящее время существующая застройка газифицируется по ранее разработанной генеральной схеме газоснабжения с.Б.Соснова, которую (по отдельному договору) необходимо переработать с учетом новой застройки.

Схемой газоснабжения предусматривается проектирование (по отдельному договору) и строительство ГРП для снижения давления газа. Размер и типы регуляторов давления определяются по расчетным нагрузкам и расчетным давлениям на входе и выходе газа из ГРП при рабочем проектировании. Прокладка газопроводов по территории микрорайона предусматривается из полиэтиленовых и стальных труб в надземном и подземном исполнении определяется при конкретном проектировании каждого объекта.

Защита газопровода от коррозии предусматривается с помощью катодной поляризации – установкой станции катодной защиты.

#### Объем  работ по инженерному обеспечению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |
| 1. | Укладка в грунт водопроводных полиэтиленовых труб Д 100÷150 мм на глубину 2,3÷3 м от поверхности земли до верха трубы | пм | 12700 | 7400 |
| 2. | Устройство на сети водоразборных колонок | шт. | 27 | 74 |
| 3. | Устройство на сети пожгидрантов | шт. | 18 | 50 |
| 4. | Устройство подземной насосной станции над артскважиной | шт. | - | 2 |
| 5. | Устройство водонапорной башни W = 50 м3 | шт. | - | 2 шт. по 25 м3 |
| Канализация |
| 1 | Укладка канализационных полиэтиленовых труб Д-150мм на глубину до 3 м | пм | - | 2500 |
| 2 | Очистные сооружения Q=50м3/сут. с сетями канализаций | шт | 1 | - |
| 3 | Очистные сооружения поверхностного стока | Шт | 1 | Пр. при экономическом обосновании |
| Теплоснабжение |
| Индивидуальное от газовых котлов, установленных в каждом жилом доме и на объектах соцкультбыта. |
| Электроснабжение |
| 1. | ВЛ-10кВ | км |  | 4,2 |
| 2. | Комплектная трансформаторная подстанция КТП с одним трансформатором ТМ мощностью 63кВА | шт. | 1 | 2 |
| 3. | Кирпичная трансформаторная подстанция типа К-42-630 с двумя трансформаторами ТМ мощностью по 630 кВА | шт | - | 1 |
| 4. | ВЛ-380/220В | км | 2,5 | 6,5 |
| 5 | Кабельная линия 0,4кВ | км | 0,5 | 1,5 |
| Телефонизация |
| 1. | Сооружение телефонной линии | км | 4,0 | 5,5 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиофикация |
| 1. | Сооружение радиолинии | км | 4,0 | 10,0 |
| Газоснабжение |
| 1 | Сети газоснабжения Д = 50-110 мм из полиэтиленовых труб, в т.ч. из стальных труб | км км | 2,7 0,7 | 6,3 1,5 |
| 2 | ГРП с регулятором условным диаметром до 100 мм | шт. | 1 | 1 |
| 3 | ---«--- с двумя линиями регулирования | шт. | - | 1 |
| 4 | Газовая котельная | шт. | 1 | - |

- Технико-экономические показатели

  - Сметно-финансовые соображения

Строительство предусматривается на свободной от застройки территории юго-восточного района с.Б. Соснова и определяет строительство 3-х 24 квартирных жилых домов.

На 1 очередь – один 24 квартирный жилой дом и 116 жилых домов коттеджного типа на расчетный срок.

Сметно-финансовые расчеты составлены по укрупненным показателям и проектным аналогам.

| № п/п | Н Наименование объекта | Общая стоимость, тыс. руб. | Пр Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1м2 общей площ. 1 км сети | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| 1 2 | Усадебная застройка 1 кв. жилыми домами 24 кв. жилые дома | 15,5 17,0 | - 66300,0 | 240560,0 22100,0 | Застройка жилыми домами серии ПО завода ПЗСП Индивид.проект |
| 3 | Кинотеатр | 9,8 | - | 216390,0 | Индивидуальный проект |
| 4 | Детские ясли-сад | 18,1 | - | 17864,0 | ТП 214-1-260.83 |
| 5 | Школа искусств | 16,6 |  |  | Индивид.проект |
| 6 | Больница | 8,95 | - | 1932,0 | ТП-001/2003 |
| 7 | Магазин смешанной торговли | 7,5 | - | 1500,0 | ТП-001/2003 |
| 8 | Баня | 9,5 | - | 2375 | Индивид.проект |
| 9 | Столовая | 8,2 | - | 1200 | Индивид.проект |
| 10 | Спортивный комплекс | 15,2 | - | 1500 | Индивид.проект |
| 11 | Гостиница | 13,2 | - | 1450 | Индивид.проект |
| 12 | Инженерное оборудование - теплоснабжение водоснабжение водоотведение очистные сооружения артезианская скважина, ВБ электросети и ТП телефон, радио сети газоснабжения с ГРП и газовой котельной | 1500.0 1500.0 - 890 550 1600 | 19050.0 - 15000.0 2670.0 4400.0 5440.0 | 11100.0 3750.0 - 1615,0 7120.0 8800.0 12800.0 | Стоимость строительства индивидуальных котельных входит в стоимость 1 м2 общей площади |
| Итого: | 112860,0 | 355373,0 |  |
| 13 | Благоустройство 20% |  | 22572 | 71075 |  |
| 14 | Прочие затраты 14% |  | 15800 | 49752 |  |
| 15 | Непредвиденные расходы 5% |  | 5643 | 17769 |  |
| Всего: | 156875 | 493969,0 |  |

4.2. Баланс территории

Баланс территории составлен в пределах проектных границ с. Б.Соснова на I очередь строительства и расчетный срок и приведен в таблице.

На момент проектирования площадка юго-восточного района частично застраивается.

| № п/п | Наименование территорий | Современное состояние | По генплану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | I очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | А. Селетебная зона (существующая застройка) |
| 1. | Территория малоэтажной застройки (жилые дома) | 148,67 | 21,4 | 148,67 | 148,67 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома с приусадебным земельным участком | 249,2 | 35,9 | 249,2 | 249,2 |
| 3. | Территория объектов социального и культурно-бытового назначения | 40,88 | 5,9 | 40,88 | 40,88 |
| 4. | Зеленые насаждения общего пользования | 2,54 | 0,3 | 2,54 | 2,54 |
| 5. | Прочие территории общего пользования в т.ч. улицы и дороги, земли с/х предприятий, с/х угодий | 124,95 | 18,0 | 124,95 | 124,95 |
| 6. | Пустыри, овраги, пастбища личного скота | 128,59 | 18,5 | 127,13 | 93,44 |
| Всего по существующей селетебной зоне | 694,83 | 100 | 693,37 | 659,68 |
|  | Б. Селетебная зона застройки (проектируемая) |
| 1. | Новая застройка | - | 78,8 | 1,2 | 29,0 |
| 2. | Общественные здания и предприятия обслуживания | - | 5,5 | 0,07 | 1,6 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, газоны) | - | 12,2 | 0,15 | 3,54 |
| 4. | Дороги, проезды, площадки (в т.ч. детские игровые площадки) | - | 3,5 | 0,04 | 1,01 |
| Итого по проектируемой территории: |  | 100 | 1,46 | 35,15 |
| II. | Производственная зона (существующая) | 103,17 |  | 103,17 | 103,17 |
|  | Всего: | 798,0 |  | 798,0 | 798,0 |

Постановлением главы Большесосновского сельского поселения определена территория с. Б.Соснова, общей площадью 798 га.

4.3. Основные  технико-экономические  показатели

генерального  плана с. Б.Соснова

| Показатели | Ед. изм. | I очередь строитель-ства | Расчет ный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |
| Численность населения, | чел. | 4755 | 5310 |
| 2. Трудовая структура населения |
| Градообразующая группа (от 16 до 59 лет) | чел. | 2932 | 3275 |
| Несамодеятельное население | чел. | 1823 | 2035 |
| 3. Территории |
| Территория в границах красных линий, в том числе: селитебные территории новые микрорайоны - участки учреждений, производственная зона | га га га га | 798,0 693,37 1,46 103,17 | 798,0 659,68 35,15 103,17 |
| Плотность населения: в пределах селитебной территории | чел./га | 42 | 57,3 |
| 4. Жилищное строительство |
| Жилищный фонд Новое строительство | м2 | 4070 | 20720 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22,0 | 30,0 |
| 5. Культурно-бытовое строительство |
| Детские дошкольные учреждения: всего | мест | - | 95 |
| -Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговая площадь -Кинотеатр -КБО -Баня -Столовая -Спортивный комплекс -Гостиница -Больница | м2 мест мест мест мест м2 мест мест | - - - - - - - 75 | 320 450 40 40 100 936 20 - |
| 6. Ориентировочные капитальные затраты в новое строительство | тыс. руб. | 156875 | 493969 |

3.5.3 МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ГО И ЧС

Риск возникновения ЧС на территории села могут быть связаны с авариями на инженерных коммуникациях и объектах ЖКХ.

Основной задачей энергетических предприятий, эксплуатирующих коммунальные объекты (сети, котельные) является обеспечение устойчивого и надежного тепла, газа, электро и водоснабжения, включающие в себя:

-соблюдения заданных режимов энергоснабжения;

-поддержания оборудования в состоянии эксплутационной готовности, надежности и экономичности;

-выполнения требований взрыво и пожарной безопасности.

На каждом энергетическом предприятии приказом руководителя утверждаются мероприятия по безопасной эксплуатации систем энергообеспечения населения, в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

Для села Б.Соснова, имеющим более 80% индивидуальных  тепловых источников вопросы, связанные с низким температурным режимом в зимний период времени, решаются  самостоятельно. Системой ЖКХ охвачены только административные объекты.

Существующая пожарная часть (поз.6.4. по ГП) обеспечивает радиус действия не > 3км всего села Б.Соснова.

Необходимость в отводе дополнительного земельного  участка под строительство объектов пожарной охраны экономически не целесообразна.

В селе Б.Соснова создано поселенческое звено краевой подсистемы предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях  (КПЧС) на территории поселения в мирное и военное время, а в случае их возникновения – для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба производству.

Поселенческое звено КПЧС объединяет органы управления, силы и средства организаций и предприятий, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Координирующим органом поселенческого звена КПЧС является комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС И ОПБ). КЧС И ОПБ возглавляет председатель комиссии-глава администрации. Основными задачами комиссии по чрезвычайным ситуациям всех уровней являются:

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС);

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в ЧС;

- создание резервов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических средств, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия, содержание и обеспечение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований, ликвидацию ЧС и оказание помощи пострадавшим;

- взаимодействие с комиссиями по ЧС соседних территорий, военным командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, а в случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС;

- руководство работами по ликвидации ЧС, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

-	руководство   подготовкой   населения,   должностных   лиц   органов   управления   и
     подразделений поселенческого звена КПЧС к действиям в ЧС.

Органами поселенческого звена КПЧС являются: дежурная служба: районного узла связи, районного отдела внутренних дел (2-71-86, рация),   администрации   поселения     (2-79-91),  пожарной   части  №   82  (2-74-33); дежурно-диспетчерская   служба  районных  электрических  сетей   (2-72-08,  рация), станции скорой помощи (2-72-40)

службы ГО - медицинская, оповещения и связи, охраны общественного порядка (ОПП), противопожарная (ППС), автодорожная, коммунально-техническая, материально-технического снабжения и питания, защиты животных и растений, техническая, энергосбережения, инженерная.

Силы и средства поселенческого звена КПЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и контроля и на силы и средства по ликвидации ЧС.

Силы и средства наблюдения и контроля состоят из:

-органов гостехнадзора;

-органов санэпиднадзора;

-поста метеорологии;

-комитета по охране природы;

-ветбаклаборатории и ветстанции;

-контрольно-семенной инспекции;

-лаборатории   молзавода   и   служб   лабораторного   контроля   объектов   экономики сельскохозяйственного производства.

Силы и средства ГО ликвидации ЧС состоят из:

-аварийно-спасательных,     аварийно-восстановительных     формирований     объектов экономики поселения;

-пожарной части (ГТЧ-82 с. Большая Соснова);

-службы медицинской скорой помощи;

-службы ветеринарной помощи;

-службы защиты растений;

-объектовых формирований ГО.

Силы и средства отдела внутренних дел района применяются при ликвидации ЧС в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, на территории которых сложилась ЧС, под непосредственным руководством соответствующей КЧС И ОПБ.

Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать её невозможно, указанные комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии по ЧС, которая может взять на себя координацию или руководство ликвидацией этой ЧС и оказать необходимую помощь.

При недостаточности имеющихся сил и средств в установленном порядке привлекаются силы и средства КПЧС.

Для обеспечения средствами и каналами связи органов управления районного звена КПЧС, организации работ по предупреждению ЧС, а в случае возникновения -ликвидации их последствий, а также повышения устойчивости функционирования систем оповещения и объектов связи в мирное и военное время в районе создана районная комиссия по ГО и ЧС функциональной подсистемы связи и оповещения районного звена КПЧС. Комиссия создана на базе Большесосновского ЛТЦ № 4 связи Очерского ТУЭС, в неё входят также представители военкомата, электрических сетей, районного узла Федеральной почтовой связи, РОВД.

При угрозе возникновения ЧС на территории поселения главой администрации, председателем КЧС И ОПБ принимается решение о немедленном сборе членов комиссии поЧС.

Сбор членов КЧС И ОПБ осуществляется:

-	в нерабочее время - через дежурного администрации, посыльными;

-   в рабочее время - секретарем администрации поселения, посыльными.

При поступлении сообщения об аварии на газопроводе, данные об аварии немедленно передаются оперативным дежурным РОВД в по телефону 2-75-55 и только после этого дежурный докладывает о ЧС руководству КЧС И ОПБ района и руководству КЧС поселения.

При аварии на нефтепроводе данные об аварии передаются по телефону 2-72-37 на Большесосновскую НПС (нефтеперекачивающая станция), а затем докладываются руководству КЧС И ОПБ района и поселения.

Об угрозе наводнения (затопления), возникновении пожаров информация до руководства КЧС И ОПБ доводится также дежурным РОВД.

После сбора членов КЧС И ОПБ (или оперативной группы, в зависимости от вида ЧС) определяется порядок привлечения сил ГО и ЧС на предупреждение или ликвидацию ЧС.

Население поселения, при угрозе возникновения ЧС, оповещается по местному радио, в селе Большая Соснова используются 3 э/сирены С-40 (подача сигнала «Внимание всем»).

О порядке оповещения населения по радио у дежурного техника РУС заложена Инструкция.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий Большесосновским поселенческим звеном РСЧС предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с/х животных, продовольствия, материальных ценностей

и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

-   подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

-   повышение устойчивости  функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;